## Slide 1: Кодирование Оптимальный код Хаффмана
Лекция 14

## Slide 2: План лекции
Всякое разное про кодирование
Алфавит, кодирование, код
Типы кодирования, однозначное декодирование
Оптимальный двоичный префиксный код Хаффмана
Код Фано, код Шеннона

## Slide 3: Всякое разное про кодирование
Samuel
Finely
Breese
Morse
1791-1872
Alfred
Lewis
Vail
1807-1859

## Slide 4: Всякое разное про кодирование
Samuel
Finely
Breese
Morse
1791-1872
Alfred
Lewis
Vail
1807-1859

## Slide 5: Всякое разное про кодирование
Samuel
Finely
Breese
Morse
1791-1872
Alfred
Lewis
Vail
1807-1859

## Slide 6: Азбука Морзе-Вейля
1836 – «аппарат Морзе»
24.05.1844 – первая передача Вашингтон-Балтимор
1856 – русский вариант на основе транслита, основа КОИ-8

## Slide 7: Азбука Морзе-Вейля
1836 – «аппарат Морзе»
24.05.1844 – первая передача Вашингтон-Балтимор
1856 – русский вариант на основе транслита, основа КОИ-8

## Slide 8: Азбука Морзе-Вейля
1836 – «аппарат Морзе»
24.05.1844 – первая передача Вашингтон-Балтимор
1856 – русский вариант на основе транслита, основа КОИ-8

## Slide 9: Алфавит, сообщение
Алфавитом называется конечное множество символов
Сообщением называется конечная последовательность символов
Множество всех сообщений алфавита А обозначается А*

## Slide 10: Алфавит, сообщение
Алфавитом называется конечное множество символов
Сообщением называется конечная последовательность символов
Множество всех сообщений алфавита А обозначается А*

## Slide 11: Алфавит, сообщение
Алфавитом называется конечное множество символов
Сообщением называется конечная последовательность символов
Множество всех сообщений алфавита А обозначается А*

## Slide 12: Алфавит, сообщение
Алфавитом называется конечное множество символов
Сообщением называется конечная последовательность символов
Множество всех сообщений алфавита А обозначается А*

## Slide 13: Код
Кодом называется такое отображение К : А1* —> А2*, что К(с1с2...сN) = К(с1) К(с2)... К(сN) для любого сообщения с1с2...сN из А1*
Значение К(с1с2...сN) называется кодом сообщения с1с2...сN
Значения К(с1), К(с2), ..., К(сN) называются кодовыми словами кода К
Если А2 = {0, 1}, то код К называется двоичным кодом
А1 называется исходным алфавитом, А2 называется конечным алфавитом

## Slide 14: Код
Кодом называется такое отображение К : А1* —> А2*, что К(с1с2...сN) = К(с1) К(с2)... К(сN) для любого сообщения с1с2...сN из А1*
Значение К(с1с2...сN) называется кодом сообщения с1с2...сN
Значения К(с1), К(с2), ..., К(сN) называются кодовыми словами кода К
Если А2 = {0, 1}, то код К называется двоичным кодом
А1 называется исходным алфавитом, А2 называется конечным алфавитом

## Slide 15: Код
Кодом называется такое отображение К : А1* —> А2*, что К(с1с2...сN) = К(с1) К(с2)... К(сN) для любого сообщения с1с2...сN из А1*
Значение К(с1с2...сN) называется кодом сообщения с1с2...сN
Значения К(с1), К(с2), ..., К(сN) называются кодовыми словами кода К
Если А2 = {0, 1}, то код К называется двоичным кодом
А1 называется исходным алфавитом, А2 называется конечным алфавитом

## Slide 16: Код
Кодом называется такое отображение К : А1* —> А2*, что К(с1с2...сN) = К(с1) К(с2)... К(сN) для любого сообщения с1с2...сN из А1*
Значение К(с1с2...сN) называется кодом сообщения с1с2...сN
Значения К(с1), К(с2), ..., К(сN) называются кодовыми словами кода К
Если А2 = {0, 1}, то код К называется двоичным кодом
А1 называется исходным алфавитом, А2 называется конечным алфавитом

## Slide 17: Код
Кодом называется такое отображение К : А1* —> А2*, что К(с1с2...сN) = К(с1) К(с2)... К(сN) для любого сообщения с1с2...сN из А1*
Значение К(с1с2...сN) называется кодом сообщения с1с2...сN
Значения К(с1), К(с2), ..., К(сN) называются кодовыми словами кода К
Если А2 = {0, 1}, то код К называется двоичным кодом
А1 называется исходным алфавитом, А2 называется конечным алфавитом

## Slide 18: Код
Кодом называется такое отображение К : А1* —> А2*, что К(с1с2...сN) = К(с1) К(с2)... К(сN) для любого сообщения с1с2...сN из А1*
Значение К(с1с2...сN) называется кодом сообщения с1с2...сN
Значения К(с1), К(с2), ..., К(сN) называются кодовыми словами кода К
Если А2 = {0, 1}, то код К называется двоичным кодом
А1 называется исходным алфавитом, А2 называется конечным алфавитом

## Slide 19: Кодирование и декодирование
Кодированием сообщения называется вычисление кода сообщения
Декодированием сообщения называется вычисление его прообраза под действием кода
Код К называется однозначно декодируемым, если существует обратная функция К-1
Если вычисление К-1 требует большого количества времени, то говорят не о кодировании, а о шифровании

## Slide 20: Кодирование и декодирование
Кодированием сообщения называется вычисление кода сообщения
Декодированием сообщения называется вычисление его прообраза под действием кода
Код К называется однозначно декодируемым, если существует обратная функция К-1
Если вычисление К-1 требует большого количества времени, то говорят не о кодировании, а о шифровании

## Slide 21: Кодирование и декодирование
Кодированием сообщения называется вычисление кода сообщения
Декодированием сообщения называется вычисление его прообраза под действием кода
Код К называется однозначно декодируемым, если существует обратная функция К-1
Если вычисление К-1 требует большого количества времени, то говорят не о кодировании, а о шифровании

## Slide 22: Кодирование и декодирование
Кодированием сообщения называется вычисление кода сообщения
Декодированием сообщения называется вычисление его прообраза под действием кода
Код К называется однозначно декодируемым, если существует обратная функция К-1
Если вычисление К-1 требует большого количества времени, то говорят не о кодировании, а о шифровании

## Slide 23: Кодирование и декодирование
Кодированием сообщения называется вычисление кода сообщения
Декодированием сообщения называется вычисление его прообраза под действием кода
Код К называется однозначно декодируемым, если существует обратная функция К-1
Если вычисление К-1 требует большого количества времени, то говорят не о кодировании, а о шифровании

## Slide 24: Кодовое дерево
Кодовым деревом кода называется такое дерево, что
  Дуги помечены символами из конечного алфавита
  Любой путь из корня совпадает с началом какого-то кодового слова
  Каждое кодовое слово соответствует какому-то пути из корня

## Slide 25: Кодовое дерево
Кодовым деревом кода называется такое дерево, что
  Дуги помечены символами из конечного алфавита
  Любой путь из корня совпадает с началом какого-то кодового слова
  Каждое кодовое слово соответствует какому-то пути из корня

## Slide 26: Кодовое дерево
Кодовым деревом кода называется такое дерево, что
  Дуги помечены символами из конечного алфавита
  Любой путь из корня совпадает с началом какого-то кодового слова
  Каждое кодовое слово соответствует какому-то пути из корня

## Slide 27: Кодовое дерево
Кодовым деревом кода называется такое дерево, что
  Дуги помечены символами из конечного алфавита
  Любой путь из корня совпадает с началом какого-то кодового слова
  Каждое кодовое слово соответствует какому-то пути из корня

## Slide 28: Кодовое дерево
Кодовым деревом кода называется такое дерево, что
  Дуги помечены символами из конечного алфавита
  Любой путь из корня совпадает с началом какого-то кодового слова
  Каждое кодовое слово соответствует какому-то пути из корня

## Slide 29: Пример: неоднозначно декодируемый код
А1 = {a, b, c, d}, А2 = {0, 1}
К(а) = 0
К(b) = 01
К(с) = 10
К(d) = 1
К-1(01101010) = {addbba, bссс, …}
Не является однозначно декодируемым
d
c
b
a
1
1
0
0

## Slide 30: Пример: неоднозначно декодируемый код
А1 = {a, b, c, d}, А2 = {0, 1}
К(а) = 0
К(b) = 01
К(с) = 10
К(d) = 1
К-1(01101010) = {addbba, bссс, …}
Не является однозначно декодируемым
d
c
b
a
1
1
0
0

## Slide 31: Пример: неоднозначно декодируемый код
А1 = {a, b, c, d}, А2 = {0, 1}
К(а) = 0
К(b) = 01
К(с) = 10
К(d) = 1
К-1(01101010) = {addbba, bссс, …}
Не является однозначно декодируемым
d
c
b
a
1
1
0
0

## Slide 32: Пример: неоднозначно декодируемый код
А1 = {a, b, c, d}, А2 = {0, 1}
К(а) = 0
К(b) = 01
К(с) = 10
К(d) = 1
К-1(01101010) = {addbba, bссс, …}
Не является однозначно декодируемым
d
c
b
a
1
1
0
0

## Slide 33: Пример: неоднозначно декодируемый код
А1 = {a, b, c, d}, А2 = {0, 1}
К(а) = 0
К(b) = 01
К(с) = 10
К(d) = 1
К-1(01101010) = {addbba, bссс, …}
Не является однозначно декодируемым
d
c
b
a
1
1
0
0

## Slide 34: Пример: неоднозначно декодируемый код
А1 = {a, b, c, d}, А2 = {0, 1}
К(а) = 0
К(b) = 01
К(с) = 10
К(d) = 1
К-1(01101010) = {addbba, bссс, …}
Не является однозначно декодируемым
d
c
b
a
1
1
0
0

## Slide 35: Пример: однозначно декодируемый код
А1 = {a, b, c, d}, А2 = {0, 1}
К(а) = 0
К(b) = 10
К(с) = 110
К(d) = 111
Почему данный код является однозначно декодируемым?
b
a
0
1
0
0
d
c
1
1

## Slide 36: Пример: однозначно декодируемый код
А1 = {a, b, c, d}, А2 = {0, 1}
К(а) = 0
К(b) = 10
К(с) = 110
К(d) = 111
Почему данный код является однозначно декодируемым?
b
a
0
1
0
0
d
c
1
1

## Slide 37: Пример: однозначно декодируемый код
А1 = {a, b, c, d}, А2 = {0, 1}
К(а) = 0
К(b) = 10
К(с) = 110
К(d) = 111
Почему данный код является однозначно декодируемым?
b
a
0
1
0
0
d
c
1
1

## Slide 38: Пример: однозначно декодируемый код
А1 = {a, b, c, d}, А2 = {0, 1}
К(а) = 0
К(b) = 10
К(с) = 110
К(d) = 111
Почему данный код является однозначно декодируемым?
b
a
0
1
0
0
d
c
1
1

## Slide 39: Пример: однозначно декодируемый код
А1 = {a, b, c, d}, А2 = {0, 1}
К(а) = 0
К(b) = 10
К(с) = 110
К(d) = 111
Почему данный код является однозначно декодируемым?
b
a
d
c
0
1
0
1
1
0

## Slide 40: Префиксный код
Код называется префиксным, если ни одно кодовое слово не является началом (префиксом) никакого другого кодового слова
В дереве префиксного кода коды всех символов заканчиваются в листьях
Префиксный код позволяет выделять коды символов без использования разделителей

## Slide 41: Префиксный код
Код называется префиксным, если ни одно кодовое слово не является началом (префиксом) никакого другого кодового слова
В дереве префиксного кода коды всех символов заканчиваются в листьях
Префиксный код позволяет выделять коды символов без использования разделителей

## Slide 42: Префиксный код
Код называется префиксным, если ни одно кодовое слово не является началом (префиксом) никакого другого кодового слова
В дереве префиксного кода коды всех символов заканчиваются в листьях
Префиксный код позволяет выделять коды символов без использования разделителей

## Slide 43: Префиксный код
Код называется префиксным, если ни одно кодовое слово не является началом (префиксом) никакого другого кодового слова
В дереве префиксного кода коды всех символов заканчиваются в листьях
Префиксный код позволяет выделять коды символов без использования разделителей

## Slide 44: Примеры префиксных кодов
А1 = {a, b, c, d}
А2 = {0, 1}
К(a) = 00
K(b) = 01
K(c) = 10
K(d) = 11
А1 = {a, b, c, d}
А2 = {0, 1}
К(а) = 0
К(b) = 10
К(с) = 110
К(d) = 111

## Slide 45: Примеры префиксных кодов
А1 = {a, b, c, d}
А2 = {0, 1}
К(a) = 00
K(b) = 01
K(c) = 10
K(d) = 11
А1 = {a, b, c, d}
А2 = {0, 1}
К(а) = 0
К(b) = 10
К(с) = 110
К(d) = 111

## Slide 46: Примеры префиксных кодов
А1 = {a, b, c, d}
А2 = {0, 1}
К(a) = 00
K(b) = 01
K(c) = 10
K(d) = 11
А1 = {a, b, c, d}
А2 = {0, 1}
К(а) = 0
К(b) = 10
К(с) = 110
К(d) = 111

## Slide 47: Примеры префиксных кодов
А1 = {a, b, c, d}
А2 = {0, 1}
К(a) = 00
K(b) = 01
K(c) = 10
K(d) = 11
А1 = {a, b, c, d}
А2 = {0, 1}
К(а) = 0
К(b) = 10
К(с) = 110
К(d) = 111

## Slide 48: Примеры префиксных кодов
А1 = {a, b, c, d}
А2 = {0, 1}
К(a) = 00
K(b) = 01
K(c) = 10
K(d) = 11
А1 = {a, b, c, d}
А2 = {0, 1}
К(а) = 0
К(b) = 10
К(с) = 110
К(d) = 111

## Slide 49: Префиксный код однозначно декодируем
Пусть R – произвольное сообщение, K – префиксный код
Докажем индукцией по длине S = К(R), что у S ровно один прообраз
Длина S = 0:
  Прообраз один – R длины 0
Длина S > 0:
  Существует единственный символ с такой, что S = К(с) S', т.к. К префиксный
  Длина S' строго меньше длины S
  По предположению индукции у S' один прообраз
  Следовательно, у S тоже один прообраз

## Slide 50: Префиксный код однозначно декодируем
Пусть R – произвольное сообщение, K – префиксный код
Докажем индукцией по длине S = К(R), что у S ровно один прообраз
Длина S = 0:
  Прообраз один – R длины 0
Длина S > 0:
  Существует единственный символ с такой, что S = К(с) S', т.к. К префиксный
  Длина S' строго меньше длины S
  По предположению индукции у S' один прообраз
  Следовательно, у S тоже один прообраз

## Slide 51: Префиксный код однозначно декодируем
Пусть R – произвольное сообщение, K – префиксный код
Докажем индукцией по длине S = К(R), что у S ровно один прообраз
Длина S = 0:
  Прообраз один – R длины 0
Длина S > 0:
  Существует единственный символ с такой, что S = К(с) S', т.к. К префиксный
  Длина S' строго меньше длины S
  По предположению индукции у S' один прообраз
  Следовательно, у S тоже один прообраз

## Slide 52: Префиксный код однозначно декодируем
Пусть R – произвольное сообщение, K – префиксный код
Докажем индукцией по длине S = К(R), что у S ровно один прообраз
Длина S = 0:
  Прообраз один – R длины 0
Длина S > 0:
  Существует единственный символ с такой, что S = К(с) S', т.к. К префиксный
  Длина S' строго меньше длины S
  По предположению индукции у S' один прообраз
  Следовательно, у S тоже один прообраз

## Slide 53: Префиксный код однозначно декодируем
Пусть R – произвольное сообщение, K – префиксный код
Докажем индукцией по длине S = К(R), что у S ровно один прообраз
Длина S = 0:
  Прообраз один – R длины 0
Длина S > 0:
  Существует единственный символ с такой, что S = К(с) S', т.к. К префиксный
  Длина S' строго меньше длины S
  По предположению индукции у S' один прообраз
  Следовательно, у S тоже один прообраз

## Slide 54: Префиксный код однозначно декодируем
Пусть R – произвольное сообщение, K – префиксный код
Докажем индукцией по длине S = К(R), что у S ровно один прообраз
Длина S = 0:
  Прообраз один – R длины 0
Длина S > 0:
  Существует единственный символ с такой, что S = К(с) S', т.к. К префиксный
  Длина S' строго меньше длины S
  По предположению индукции у S' один прообраз
  Следовательно, у S тоже один прообраз

## Slide 55: Префиксный код однозначно декодируем
Пусть R – произвольное сообщение, K – префиксный код
Докажем индукцией по длине S = К(R), что у S ровно один прообраз
Длина S = 0:
  Прообраз один – R длины 0
Длина S > 0:
  Существует единственный символ с такой, что S = К(с) S', т.к. К префиксный
  Длина S' строго меньше длины S
  По предположению индукции у S' один прообраз
  Следовательно, у S тоже один прообраз

## Slide 56: Префиксный код однозначно декодируем
Пусть R – произвольное сообщение, K – префиксный код
Докажем индукцией по длине S = К(R), что у S ровно один прообраз
Длина S = 0:
  Прообраз один – R длины 0
Длина S > 0:
  Существует единственный символ с такой, что S = К(с) S', т.к. К префиксный
  Длина S' строго меньше длины S
  По предположению индукции у S' один прообраз
  Следовательно, у S тоже один прообраз

## Slide 57: Префиксный код однозначно декодируем
Пусть R – произвольное сообщение, K – префиксный код
Докажем индукцией по длине S = К(R), что у S ровно один прообраз
Длина S = 0:
  Прообраз один – R длины 0
Длина S > 0:
  Существует единственный символ с такой, что S = К(с) S', т.к. К префиксный
  Длина S' строго меньше длины S
  По предположению индукции у S' один прообраз
  Следовательно, у S тоже один прообраз

## Slide 58: Пример декодирования префиксного кода
Пусть S = 01101010
01101010 = K(a) 1101010
1101010 = K(c) 1010
1010 = K(b) 0
0 = K(a)
K(acba) = 01101010
Алф1 = {a, b, c, d}
Алф2 = {0,1}
К(a) = 0
К(b) = 101
К(c) = 110
К(d) = 1110

## Slide 59: Пример декодирования префиксного кода
Пусть S = 01101010
01101010 = K(a) 1101010
1101010 = K(c) 1010
1010 = K(b) 0
0 = K(a)
K(acba) = 01101010
Алф1 = {a, b, c, d}
Алф2 = {0,1}
К(a) = 0
К(b) = 101
К(c) = 110
К(d) = 1110

## Slide 60: Пример декодирования префиксного кода
Пусть S = 01101010
01101010 = K(a) 1101010
1101010 = K(c) 1010
1010 = K(b) 0
0 = K(a)
K(acba) = 01101010
Алф1 = {a, b, c, d}
Алф2 = {0,1}
К(a) = 0
К(b) = 101
К(c) = 110
К(d) = 1110

## Slide 61: Пример декодирования префиксного кода
Пусть S = 01101010
01101010 = K(a) 1101010
1101010 = K(c) 1010
1010 = K(b) 0
0 = K(a)
K(acba) = 01101010
Алф1 = {a, b, c, d}
Алф2 = {0,1}
К(a) = 0
К(b) = 101
К(c) = 110
К(d) = 1110

## Slide 62: Пример декодирования префиксного кода
Пусть S = 01101010
01101010 = K(a) 1101010
1101010 = K(c) 1010
1010 = K(b) 0
0 = K(a)
K(acba) = 01101010
Алф1 = {a, b, c, d}
Алф2 = {0,1}
К(a) = 0
К(b) = 101
К(c) = 110
К(d) = 1110

## Slide 63: Пример декодирования префиксного кода
Пусть S = 01101010
01101010 = K(a) 1101010
1101010 = K(c) 1010
1010 = K(b) 0
0 = K(a)
K(acba) = 01101010
Алф1 = {a, b, c, d}
Алф2 = {0,1}
К(a) = 0
К(b) = 101
К(c) = 110
К(d) = 1110

## Slide 64: Пример декодирования префиксного кода
Пусть S = 01101010
01101010 = K(a) 1101010
1101010 = K(c) 1010
1010 = K(b) 0
0 = K(a)
K(acba) = 01101010
Алф1 = {a, b, c, d}
Алф2 = {0,1}
К(a) = 0
К(b) = 101
К(c) = 110
К(d) = 1110

## Slide 65: Пример декодирования префиксного кода
Пусть S = 01101010
01101010 = K(a) 1101010
1101010 = K(c) 1010
1010 = K(b) 0
0 = K(a)
K(acba) = 01101010
Алф1 = {a, b, c, d}
Алф2 = {0,1}
К(a) = 0
К(b) = 101
К(c) = 110
К(d) = 1110

## Slide 66: Пример декодирования префиксного кода
Пусть S = 01101010
01101010 = K(a) 1101010
1101010 = K(c) 1010
1010 = K(b) 0
0 = K(a)
K(acba) = 01101010
Алф1 = {a, b, c, d}
Алф2 = {0,1}
К(a) = 0
К(b) = 101
К(c) = 110
К(d) = 1110

## Slide 67: Пример: однозначно декодируемый непрефиксный код
Алф1 = {a, b, c}
Алф2 = {0, 1}
К(a) = 01
К(b) = 10
К(c) = 011
чтение К(b) без чтения вперёд
чтение К(a) и К(c)
  010... -> К(a) 0...
  0110... -> К(a) 10...
  0111... -> К(c) 1...
a
c
1
1
0
0
b
1

## Slide 68: Пример: однозначно декодируемый непрефиксный код
Алф1 = {a, b, c}
Алф2 = {0, 1}
К(a) = 01
К(b) = 10
К(c) = 011
чтение К(b) без чтения вперёд
чтение К(a) и К(c)
  010... -> К(a) 0...
  0110... -> К(a) 10...
  0111... -> К(c) 1...
a
c
1
1
0
0
b
1

## Slide 69: Пример: однозначно декодируемый непрефиксный код
Алф1 = {a, b, c}
Алф2 = {0, 1}
К(a) = 01
К(b) = 10
К(c) = 011
чтение К(b) без чтения вперёд
чтение К(a) и К(c)
  010... -> К(a) 0...
  0110... -> К(a) 10...
  0111... -> К(c) 1...
a
c
1
1
0
0
b
1

## Slide 70: Пример: однозначно декодируемый непрефиксный код
Алф1 = {a, b, c}
Алф2 = {0, 1}
К(a) = 01
К(b) = 10
К(c) = 011
чтение К(b) без чтения вперёд
чтение К(a) и К(c)
  010... -> К(a) 0...
  0110... -> К(a) 10...
  0111... -> К(c) 1...
a
c
1
1
0
0
b
1

## Slide 71: Пример: однозначно декодируемый непрефиксный код
Алф1 = {a, b, c}
Алф2 = {0, 1}
К(a) = 01
К(b) = 10
К(c) = 011
чтение К(b) без чтения вперёд
чтение К(a) и К(c)
  010... -> К(a) 0...
  0110... -> К(a) 10...
  0111... -> К(c) 1...
a
c
1
1
0
0
b
1

## Slide 72: Пример: однозначно декодируемый непрефиксный код
Алф1 = {a, b, c}
Алф2 = {0, 1}
К(a) = 01
К(b) = 10
К(c) = 011
чтение К(b) без чтения вперёд
чтение К(a) и К(c)
  010... -> К(a) 0...
  0110... -> К(a) 10...
  0111... -> К(c) 1...
a
c
1
1
0
0
b
1

## Slide 73: Понятие оптимального кода для сообщения
Обозначим
  A1 = {c1, c2, … }
  R – произвольное сообщение из А1*
  Δ – множество кодов А1* -> А2*
  К – какой-то код из Δ
  L(К, R) – длина R после кодирования
  p х – число вхождений символа cх в R
L(К,R) = ∑ pх∙L (К, cх)
Код К* является оптимальным в множестве кодов Δ для сообщения R, если
L(К*,R) = min { L(К,R) | K  Δ }
Двоичный префиксный код = Д.П.К.

## Slide 74: Понятие оптимального кода для сообщения
Обозначим
  A1 = {c1, c2, … }
  R – произвольное сообщение из А1*
  Δ – множество кодов А1* -> А2*
  К – какой-то код из Δ
  L(К, R) – длина R после кодирования
  p х – число вхождений символа cх в R
L(К,R) = ∑ pх∙L (К, cх)
Код К* является оптимальным в множестве кодов Δ для сообщения R, если
L(К*,R) = min { L(К,R) | K  Δ }
Двоичный префиксный код = Д.П.К.

## Slide 75: Понятие оптимального кода для сообщения
Обозначим
  A1 = {c1, c2, … }
  R – произвольное сообщение из А1*
  Δ – множество кодов А1* -> А2*
  К – какой-то код из Δ
  L(К, R) – длина R после кодирования
  p х – число вхождений символа cх в R
L(К,R) = ∑ pх∙L (К, cх)
Код К* является оптимальным в множестве кодов Δ для сообщения R, если
L(К*,R) = min { L(К,R) | K  Δ }
Двоичный префиксный код = Д.П.К.

## Slide 76: Понятие оптимального кода для сообщения
Обозначим
  A1 = {c1, c2, … }
  R – произвольное сообщение из А1*
  Δ – множество кодов А1* -> А2*
  К – какой-то код из Δ
  L(К, R) – длина R после кодирования
  p х – число вхождений символа cх в R
L(К,R) = ∑ pх∙L (К, cх)
Код К* является оптимальным в множестве кодов Δ для сообщения R, если
L(К*,R) = min { L(К,R) | K  Δ }
Двоичный префиксный код = Д.П.К.

## Slide 77: Понятие оптимального кода для сообщения
Обозначим
  A1 = {c1, c2, … }
  R – произвольное сообщение из А1*
  Δ – множество кодов А1* -> А2*
  К – какой-то код из Δ
  L(К, R) – длина R после кодирования
  p х – число вхождений символа cх в R
L(К,R) = ∑ pх∙L (К, cх)
Код К* является оптимальным в множестве кодов Δ для сообщения R, если
L(К*,R) = min { L(К,R) | K  Δ }
Двоичный префиксный код = Д.П.К.

## Slide 78: Понятие оптимального кода для сообщения
Обозначим
  A1 = {c1, c2, … }
  R – произвольное сообщение из А1*
  Δ – множество кодов А1* -> А2*
  К – какой-то код из Δ
  L(К, R) – длина R после кодирования
  p х – число вхождений символа cх в R
L(К,R) = ∑ pх∙L (К, cх)
Код К* является оптимальным в множестве кодов Δ для сообщения R, если
L(К*,R) = min { L(К,R) | K  Δ }
Двоичный префиксный код = Д.П.К.

## Slide 79: Понятие оптимального кода для сообщения
Обозначим
  A1 = {c1, c2, … }
  R – произвольное сообщение из А1*
  Δ – множество кодов А1* -> А2*
  К – какой-то код из Δ
  L(К, R) – длина R после кодирования
  p х – число вхождений символа cх в R
L(К,R) = ∑ pх∙L (К, cх)
Код К* является оптимальным в множестве кодов Δ для сообщения R, если
L(К*,R) = min { L(К,R) | K  Δ }
Двоичный префиксный код = Д.П.К.

## Slide 80: Понятие оптимального кода для сообщения
Обозначим
  A1 = {c1, c2, … }
  R – произвольное сообщение из А1*
  Δ – множество кодов А1* -> А2*
  К – какой-то код из Δ
  L(К, R) – длина R после кодирования
  p х – число вхождений символа cх в R
L(К,R) = ∑ pх∙L (К, cх)
Код К* является оптимальным в множестве кодов Δ для сообщения R, если
L(К*,R) = min { L(К,R) | K  Δ }
Двоичный префиксный код = Д.П.К.

## Slide 81: Понятие оптимального кода для сообщения
Обозначим
  A1 = {c1, c2, … }
  R – произвольное сообщение из А1*
  Δ – множество кодов А1* -> А2*
  К – какой-то код из Δ
  L(К, R) – длина R после кодирования
  p х – число вхождений символа cх в R
L(К,R) = ∑ pх∙L (К, cх)
Код К* является оптимальным в множестве кодов Δ для сообщения R, если
L(К*,R) = min { L(К,R) | K  Δ }
Двоичный префиксный код = Д.П.К.

## Slide 82: Понятие оптимального кода для сообщения
Обозначим
  A1 = {c1, c2, … }
  R – произвольное сообщение из А1*
  Δ – множество кодов А1* -> А2*
  К – какой-то код из Δ
  L(К, R) – длина R после кодирования
  p х – число вхождений символа cх в R
L(К,R) = ∑ pх∙L (К, cх)
Код К* является оптимальным в множестве кодов Δ для сообщения R, если
L(К*,R) = min { L(К,R) | K  Δ }
Двоичный префиксный код = Д.П.К.

## Slide 83: Понятие оптимального кода для сообщения
Обозначим
  A1 = {c1, c2, … }
  R – произвольное сообщение из А1*
  Δ – множество кодов А1* -> А2*
  К – какой-то код из Δ
  L(К, R) – длина R после кодирования
  p х – число вхождений символа cх в R
L(К,R) = ∑ pх∙L (К, cх)
Код К* является оптимальным в множестве кодов Δ для сообщения R, если
L(К*,R) = min { L(К,R) | K  Δ }
Двоичный префиксный код = Д.П.К.

## Slide 84: Оптимальный Д.П.К.
Быстро построить оптимальный Д.П.К. для данного сообщения – просто
Уменьшение места и времени, нужных для хранения и передачи
Устранение избыточности при шифровании
David A. Huffman
1925-1999
"A Method for
the Construction
of Minimum-
Redundancy Codes", Proceedings of the I.R.E., September 1952, pp 1098–1102.

## Slide 85: Оптимальный Д.П.К.
Быстро построить оптимальный Д.П.К. для данного сообщения – просто
Уменьшение места и времени, нужных для хранения и передачи
Устранение избыточности при шифровании
David A. Huffman
1925-1999
"A Method for
the Construction
of Minimum-
Redundancy Codes", Proceedings of the I.R.E., September 1952, pp 1098–1102.

## Slide 86: Оптимальный Д.П.К.
Быстро построить оптимальный Д.П.К. для данного сообщения – просто
Уменьшение места и времени, нужных для хранения и передачи
Устранение избыточности при шифровании
David A. Huffman
1925-1999
"A Method for
the Construction
of Minimum-
Redundancy Codes", Proceedings of the I.R.E., September 1952, pp 1098–1102.

## Slide 87: Оптимальный Д.П.К.
Быстро построить оптимальный Д.П.К. для данного сообщения – просто
Уменьшение места и времени, нужных для хранения и передачи
Устранение избыточности при шифровании
David A. Huffman
1925-1999
"A Method for
the Construction
of Minimum-
Redundancy Codes", Proceedings of the I.R.E., September 1952, pp 1098–1102.

## Slide 88: Оптимальный Д.П.К.
Быстро построить оптимальный Д.П.К. для данного сообщения – просто
Уменьшение места и времени, нужных для хранения и передачи
Устранение избыточности при шифровании
David A. Huffman
1925-1999
"A Method for
the Construction
of Minimum-
Redundancy Codes", Proceedings of the I.R.E., September 1952, pp 1098–1102.

## Slide 89: Оптимальный Д.П.К.
Быстро построить оптимальный Д.П.К. для данного сообщения – просто
Уменьшение места и времени, нужных для хранения и передачи
Устранение избыточности при шифровании
David A. Huffman
1925-1999
"A Method for
the Construction
of Minimum-
Redundancy Codes", Proceedings of the I.R.E., September 1952, pp 1098–1102.

## Slide 90: Оптимальный Д.П.К.
Быстро построить оптимальный Д.П.К. для данного сообщения – просто
Уменьшение места и времени, нужных для хранения и передачи
Устранение избыточности при шифровании
David A. Huffman
1925-1999
"A Method for
the Construction
of Minimum-
Redundancy Codes", Proceedings of the I.R.E., September 1952, pp 1098–1102.

## Slide 91: Свойства оптимального Д.П.К.
Пусть К* – оптимальный Д.П.К. для сообщения R алфавита {c1, …, cn}
Пусть px – число вхождений символа сx в сообщение R
Если px < py, то L(К*, сx) >= L(К*, сy)
  Иначе К* неоптимальный, т.к. можно поменять местами коды К* (сx) и К* (сy)
Перенумеруем символы, чтобы выполнялись неравенства:
p1 >= p2 >= … >= pn
L(K*, с1) <= L(K*, с2) <= … <= L(K*, сn)

## Slide 92: Свойства оптимального Д.П.К.
Пусть К* – оптимальный Д.П.К. для сообщения R алфавита {c1, …, cn}
Пусть px – число вхождений символа сx в сообщение R
Если px < py, то L(К*, сx) >= L(К*, сy)
  Иначе К* неоптимальный, т.к. можно поменять местами коды К* (сx) и К* (сy)
Перенумеруем символы, чтобы выполнялись неравенства:
p1 >= p2 >= … >= pn
L(K*, с1) <= L(K*, с2) <= … <= L(K*, сn)

## Slide 93: Свойства оптимального Д.П.К.
Пусть К* – оптимальный Д.П.К. для сообщения R алфавита {c1, …, cn}
Пусть px – число вхождений символа сx в сообщение R
Если px < py, то L(К*, сx) >= L(К*, сy)
  Иначе К* неоптимальный, т.к. можно поменять местами коды К* (сx) и К* (сy)
Перенумеруем символы, чтобы выполнялись неравенства:
p1 >= p2 >= … >= pn
L(K*, с1) <= L(K*, с2) <= … <= L(K*, сn)

## Slide 94: Свойства оптимального Д.П.К.
Пусть К* – оптимальный Д.П.К. для сообщения R алфавита {c1, …, cn}
Пусть px – число вхождений символа сx в сообщение R
Если px < py, то L(К*, сx) >= L(К*, сy)
  Иначе К* неоптимальный, т.к. можно поменять местами коды К* (сx) и К* (сy)
Перенумеруем символы, чтобы выполнялись неравенства:
p1 >= p2 >= … >= pn
L(K*, с1) <= L(K*, с2) <= … <= L(K*, сn)

## Slide 95: Свойства оптимального Д.П.К.
Пусть К* – оптимальный Д.П.К. для сообщения R алфавита {c1, …, cn}
Пусть px – число вхождений символа сx в сообщение R
Если px < py, то L(К*, сx) >= L(К*, сy)
  Иначе К* неоптимальный, т.к. можно поменять местами коды К* (сx) и К* (сy)
Перенумеруем символы, чтобы выполнялись неравенства:
p1 >= p2 >= … >= pn
L(K*, с1) <= L(K*, с2) <= … <= L(K*, сn)

## Slide 96: Свойства оптимального Д.П.К.
Символов с самым длинным кодом не менее двух
  Иначе K* неоптимальный, т.к. можно удалить последний символ из K*(сn)
Два самых длинных кодовых слова имеют вид К*(сn-1) = К**(сn-1) 0, К*(сn) = К**(сn-1) 1, где К** -- оптимальный Д.П.К. для сообщения R', полученного из R заменой сn на сn-1
  Почему?
Оптимальным Д.П.К. для сообщения из одинаковых символов являются K*(c1) = 0 и K*(c1) = 1

## Slide 97: Свойства оптимального Д.П.К.
Символов с самым длинным кодом не менее двух
  Иначе K* неоптимальный, т.к. можно удалить последний символ из K*(сn)
Два самых длинных кодовых слова имеют вид К*(сn-1) = К**(сn-1) 0, К*(сn) = К**(сn-1) 1, где К** -- оптимальный Д.П.К. для сообщения R', полученного из R заменой сn на сn-1
  Почему?
Оптимальным Д.П.К. для сообщения из одинаковых символов являются K*(c1) = 0 и K*(c1) = 1

## Slide 98: Свойства оптимального Д.П.К.
Символов с самым длинным кодом не менее двух
  Иначе K* неоптимальный, т.к. можно удалить последний символ из K*(сn)
Два самых длинных кодовых слова имеют вид К*(сn-1) = К**(сn-1) 0, К*(сn) = К**(сn-1) 1, где К** -- оптимальный Д.П.К. для сообщения R', полученного из R заменой сn на сn-1
  Почему?
Оптимальным Д.П.К. для сообщения из одинаковых символов являются K*(c1) = 0 и K*(c1) = 1

## Slide 99: Свойства оптимального Д.П.К.
Символов с самым длинным кодом не менее двух
  Иначе K* неоптимальный, т.к. можно удалить последний символ из K*(сn)
Два самых длинных кодовых слова имеют вид К*(сn-1) = К**(сn-1) 0, К*(сn) = К**(сn-1) 1, где К** -- оптимальный Д.П.К. для сообщения R', полученного из R заменой сn на сn-1
  Почему?
Оптимальным Д.П.К. для сообщения из одинаковых символов являются K*(c1) = 0 и K*(c1) = 1

## Slide 100: Построение дерева оптимального Д.П.К. – рекурсия
Вход: алфавит = { [p1, c1], …, [pn, cn] }, где pх – число вхождений символа сх в сообщение
Выход: дерево оптимального Д.П.К. для сообщения
если алфавит = { [p1, c1] }, то
  вернуть СоздатьЛист(c1)
иначе
  [px, сх] = НайтиМинимум(алфавит)
  Удалить([px, сх], алфавит)
  [py, су] = НайтиМинимум(алфавит)
  Удалить([py, су], алфавит)
  Добавить([px + py, су], алфавит)
  оптимальныйДПК = ПостроитьОптимальныйДПК(алфавит)
  вернуть ЗаменитьЛист(су, СоздатьДерево(СоздатьЛист(су), СоздатьЛист(сх)), оптимальныйДПК)

## Slide 101: Построение дерева оптимального Д.П.К. – рекурсия
Вход: алфавит = { [p1, c1], …, [pn, cn] }, где pх – число вхождений символа сх в сообщение
Выход: дерево оптимального Д.П.К. для сообщения
если алфавит = { [p1, c1] }, то
  вернуть СоздатьЛист(c1)
иначе
  [px, сх] = НайтиМинимум(алфавит)
  Удалить([px, сх], алфавит)
  [py, су] = НайтиМинимум(алфавит)
  Удалить([py, су], алфавит)
  Добавить([px + py, су], алфавит)
  оптимальныйДПК = ПостроитьОптимальныйДПК(алфавит)
  вернуть ЗаменитьЛист(су, СоздатьДерево(СоздатьЛист(су), СоздатьЛист(сх)), оптимальныйДПК)

## Slide 102: Построение дерева оптимального Д.П.К. – рекурсия
Вход: алфавит = { [p1, c1], …, [pn, cn] }, где pх – число вхождений символа сх в сообщение
Выход: дерево оптимального Д.П.К. для сообщения
если алфавит = { [p1, c1] }, то
  вернуть СоздатьЛист(c1)
иначе
  [px, сх] = НайтиМинимум(алфавит)
  Удалить([px, сх], алфавит)
  [py, су] = НайтиМинимум(алфавит)
  Удалить([py, су], алфавит)
  Добавить([px + py, су], алфавит)
  оптимальныйДПК = ПостроитьОптимальныйДПК(алфавит)
  вернуть ЗаменитьЛист(су, СоздатьДерево(СоздатьЛист(су), СоздатьЛист(сх)), оптимальныйДПК)

## Slide 103: Построение дерева оптимального Д.П.К. – рекурсия
Вход: алфавит = { [p1, c1], …, [pn, cn] }, где pх – число вхождений символа сх в сообщение
Выход: дерево оптимального Д.П.К. для сообщения
если алфавит = { [p1, c1] }, то
  вернуть СоздатьЛист(c1)
иначе
  [px, сх] = НайтиМинимум(алфавит)
  Удалить([px, сх], алфавит)
  [py, су] = НайтиМинимум(алфавит)
  Удалить([py, су], алфавит)
  Добавить([px + py, су], алфавит)
  оптимальныйДПК = ПостроитьОптимальныйДПК(алфавит)
  вернуть ЗаменитьЛист(су, СоздатьДерево(СоздатьЛист(су), СоздатьЛист(сх)), оптимальныйДПК)

## Slide 104: Построение дерева оптимального Д.П.К. – рекурсия
Вход: алфавит = { [p1, c1], …, [pn, cn] }, где pх – число вхождений символа сх в сообщение
Выход: дерево оптимального Д.П.К. для сообщения
если алфавит = { [p1, c1] }, то
  вернуть СоздатьЛист(c1)
иначе
  [px, сх] = НайтиМинимум(алфавит)
  Удалить([px, сх], алфавит)
  [py, су] = НайтиМинимум(алфавит)
  Удалить([py, су], алфавит)
  Добавить([px + py, су], алфавит)
  оптимальныйДПК = ПостроитьОптимальныйДПК(алфавит)
  вернуть ЗаменитьЛист(су, СоздатьДерево(СоздатьЛист(су), СоздатьЛист(сх)), оптимальныйДПК)

## Slide 105: Построение дерева оптимального Д.П.К. – рекурсия
Вход: алфавит = { [p1, c1], …, [pn, cn] }, где pх – число вхождений символа сх в сообщение
Выход: дерево оптимального Д.П.К. для сообщения
если алфавит = { [p1, c1] }, то
  вернуть СоздатьЛист(c1)
иначе
  [px, сх] = НайтиМинимум(алфавит)
  Удалить([px, сх], алфавит)
  [py, су] = НайтиМинимум(алфавит)
  Удалить([py, су], алфавит)
  Добавить([px + py, су], алфавит)
  оптимальныйДПК = ПостроитьОптимальныйДПК(алфавит)
  вернуть ЗаменитьЛист(су, СоздатьДерево(СоздатьЛист(су), СоздатьЛист(сх)), оптимальныйДПК)

## Slide 106: Построение дерева оптимального Д.П.К. – рекурсия
Вход: алфавит = { [p1, c1], …, [pn, cn] }, где pх – число вхождений символа сх в сообщение
Выход: дерево оптимального Д.П.К. для сообщения
если алфавит = { [p1, c1] }, то
  вернуть СоздатьЛист(c1)
иначе
  [px, сх] = НайтиМинимум(алфавит)
  Удалить([px, сх], алфавит)
  [py, су] = НайтиМинимум(алфавит)
  Удалить([py, су], алфавит)
  Добавить([px + py, су], алфавит)
  оптимальныйДПК = ПостроитьОптимальныйДПК(алфавит)
  вернуть ЗаменитьЛист(су, СоздатьДерево(СоздатьЛист(су), СоздатьЛист(сх)), оптимальныйДПК)

## Slide 107: Построение дерева оптимального Д.П.К. – рекурсия
Вход: алфавит = { [p1, c1], …, [pn, cn] }, где pх – число вхождений символа сх в сообщение
Выход: дерево оптимального Д.П.К. для сообщения
если алфавит = { [p1, c1] }, то
  вернуть СоздатьЛист(c1)
иначе
  [px, сх] = НайтиМинимум(алфавит)
  Удалить([px, сх], алфавит)
  [py, су] = НайтиМинимум(алфавит)
  Удалить([py, су], алфавит)
  Добавить([px + py, су], алфавит)
  оптимальныйДПК = ПостроитьОптимальныйДПК(алфавит)
  вернуть ЗаменитьЛист(су, СоздатьДерево(СоздатьЛист(су), СоздатьЛист(сх)), оптимальныйДПК)

## Slide 108: Построение дерева оптимального Д.П.К. – рекурсия
Вход: алфавит = { [p1, c1], …, [pn, cn] }, где pх – число вхождений символа сх в сообщение
Выход: дерево оптимального Д.П.К. для сообщения
если алфавит = { [p1, c1] }, то
  вернуть СоздатьЛист(c1)
иначе
  [px, сх] = НайтиМинимум(алфавит)
  Удалить([px, сх], алфавит)
  [py, су] = НайтиМинимум(алфавит)
  Удалить([py, су], алфавит)
  Добавить([px + py, су], алфавит)
  оптимальныйДПК = ПостроитьОптимальныйДПК(алфавит)
  вернуть ЗаменитьЛист(су, СоздатьДерево(СоздатьЛист(су), СоздатьЛист(сх)), оптимальныйДПК)

## Slide 109: Построение дерева оптимального Д.П.К. – рекурсия
Вход: алфавит = { [p1, c1], …, [pn, cn] }, где pх – число вхождений символа сх в сообщение
Выход: дерево оптимального Д.П.К. для сообщения
если алфавит = { [p1, c1] }, то
  вернуть СоздатьЛист(c1)
иначе
  [px, сх] = НайтиМинимум(алфавит)
  Удалить([px, сх], алфавит)
  [py, су] = НайтиМинимум(алфавит)
  Удалить([py, су], алфавит)
  Добавить([px + py, су], алфавит)
  оптимальныйДПК = ПостроитьОптимальныйДПК(алфавит)
  вернуть ЗаменитьЛист(су, СоздатьДерево(СоздатьЛист(су), СоздатьЛист(сх)), оптимальныйДПК)

## Slide 110: Построение дерева оптимального Д.П.К. – рекурсия
Вход: алфавит = { [p1, c1], …, [pn, cn] }, где pх – число вхождений символа сх в сообщение
Выход: дерево оптимального Д.П.К. для сообщения
если алфавит = { [p1, c1] }, то
  вернуть СоздатьЛист(c1)
иначе
  [px, сх] = НайтиМинимум(алфавит)
  Удалить([px, сх], алфавит)
  [py, су] = НайтиМинимум(алфавит)
  Удалить([py, су], алфавит)
  Добавить([px + py, су], алфавит)
  оптимальныйДПК = ПостроитьОптимальныйДПК(алфавит)
  вернуть ЗаменитьЛист(су, СоздатьДерево(СоздатьЛист(су), СоздатьЛист(сх)), оптимальныйДПК)

## Slide 111: Построение дерева оптимального Д.П.К. – рекурсия
Вход: алфавит = { [p1, c1], …, [pn, cn] }, где pх – число вхождений символа сх в сообщение
Выход: дерево оптимального Д.П.К. для сообщения
если алфавит = { [p1, c1] }, то
  вернуть СоздатьЛист(c1)
иначе
  [px, сх] = НайтиМинимум(алфавит)
  Удалить([px, сх], алфавит)
  [py, су] = НайтиМинимум(алфавит)
  Удалить([py, су], алфавит)
  Добавить([px + py, су], алфавит)
  оптимальныйДПК = ПостроитьОптимальныйДПК(алфавит)
  вернуть ЗаменитьЛист(су, СоздатьДерево(СоздатьЛист(су), СоздатьЛист(сх)), оптимальныйДПК)

## Slide 112: Построение дерева оптимального Д.П.К. – рекурсия
Вход: алфавит = { [p1, c1], …, [pn, cn] }, где pх – число вхождений символа сх в сообщение
Выход: дерево оптимального Д.П.К. для сообщения
если алфавит = { [p1, c1] }, то
  вернуть СоздатьЛист(c1)
иначе
  [px, сх] = НайтиМинимум(алфавит)
  Удалить([px, сх], алфавит)
  [py, су] = НайтиМинимум(алфавит)
  Удалить([py, су], алфавит)
  Добавить([px + py, су], алфавит)
  оптимальныйДПК = ПостроитьОптимальныйДПК(алфавит)
  вернуть ЗаменитьЛист(су, СоздатьДерево(СоздатьЛист(су), СоздатьЛист(сх)), оптимальныйДПК)

## Slide 113: Прямое построение дерева оптимального Д.П.К.
Вход: алфавит = { [p1, c1], …, [pn, cn] }, где pх – число вхождений символа сх в сообщение
Выход: дерево оптимального Д.П.К. для сообщения
алфавит = { [p1, c1], …, [pn, cn] }
пока Размер(алфавит) >= 2
  [ px, деревох ] = НайтиМинимум(алфавит)
  Удалить([ px, деревох ], алфавит)
  [ py, деревоу ] = НайтиМинимум(алфавит)
  Удалить([ py, деревоу ], алфавит)
  Добавить([ px + py, [деревоу, деревох] ], алфавит)
{ [длинаСообщения, оптимальныйДПК] } = алфавит
вернуть оптимальныйДПК

## Slide 114: Прямое построение дерева оптимального Д.П.К.
Вход: алфавит = { [p1, c1], …, [pn, cn] }, где pх – число вхождений символа сх в сообщение
Выход: дерево оптимального Д.П.К. для сообщения
алфавит = { [p1, c1], …, [pn, cn] }
пока Размер(алфавит) >= 2
  [ px, деревох ] = НайтиМинимум(алфавит)
  Удалить([ px, деревох ], алфавит)
  [ py, деревоу ] = НайтиМинимум(алфавит)
  Удалить([ py, деревоу ], алфавит)
  Добавить([ px + py, [деревоу, деревох] ], алфавит)
{ [длинаСообщения, оптимальныйДПК] } = алфавит
вернуть оптимальныйДПК

## Slide 115: Прямое построение дерева оптимального Д.П.К.
Вход: алфавит = { [p1, c1], …, [pn, cn] }, где pх – число вхождений символа сх в сообщение
Выход: дерево оптимального Д.П.К. для сообщения
алфавит = { [p1, c1], …, [pn, cn] }
пока Размер(алфавит) >= 2
  [ px, деревох ] = НайтиМинимум(алфавит)
  Удалить([ px, деревох ], алфавит)
  [ py, деревоу ] = НайтиМинимум(алфавит)
  Удалить([ py, деревоу ], алфавит)
  Добавить([ px + py, [деревоу, деревох] ], алфавит)
{ [длинаСообщения, оптимальныйДПК] } = алфавит
вернуть оптимальныйДПК

## Slide 116: Прямое построение дерева оптимального Д.П.К.
Вход: алфавит = { [p1, c1], …, [pn, cn] }, где pх – число вхождений символа сх в сообщение
Выход: дерево оптимального Д.П.К. для сообщения
алфавит = { [p1, c1], …, [pn, cn] }
пока Размер(алфавит) >= 2
  [ px, деревох ] = НайтиМинимум(алфавит)
  Удалить([ px, деревох ], алфавит)
  [ py, деревоу ] = НайтиМинимум(алфавит)
  Удалить([ py, деревоу ], алфавит)
  Добавить([ px + py, [деревоу, деревох] ], алфавит)
{ [длинаСообщения, оптимальныйДПК] } = алфавит
вернуть оптимальныйДПК

## Slide 117: Прямое построение дерева оптимального Д.П.К.
Вход: алфавит = { [p1, c1], …, [pn, cn] }, где pх – число вхождений символа сх в сообщение
Выход: дерево оптимального Д.П.К. для сообщения
алфавит = { [p1, c1], …, [pn, cn] }
пока Размер(алфавит) >= 2
  [ px, деревох ] = НайтиМинимум(алфавит)
  Удалить([ px, деревох ], алфавит)
  [ py, деревоу ] = НайтиМинимум(алфавит)
  Удалить([ py, деревоу ], алфавит)
  Добавить([ px + py, [деревоу, деревох] ], алфавит)
{ [длинаСообщения, оптимальныйДПК] } = алфавит
вернуть оптимальныйДПК

## Slide 118: Прямое построение дерева оптимального Д.П.К.
Вход: алфавит = { [p1, c1], …, [pn, cn] }, где pх – число вхождений символа сх в сообщение
Выход: дерево оптимального Д.П.К. для сообщения
алфавит = { [p1, c1], …, [pn, cn] }
пока Размер(алфавит) >= 2
  [ px, деревох ] = НайтиМинимум(алфавит)
  Удалить([ px, деревох ], алфавит)
  [ py, деревоу ] = НайтиМинимум(алфавит)
  Удалить([ py, деревоу ], алфавит)
  Добавить([ px + py, [деревоу, деревох] ], алфавит)
{ [длинаСообщения, оптимальныйДПК] } = алфавит
вернуть оптимальныйДПК

## Slide 119: Прямое построение дерева оптимального Д.П.К.
Вход: алфавит = { [p1, c1], …, [pn, cn] }, где pх – число вхождений символа сх в сообщение
Выход: дерево оптимального Д.П.К. для сообщения
алфавит = { [p1, c1], …, [pn, cn] }
пока Размер(алфавит) >= 2
  [ px, деревох ] = НайтиМинимум(алфавит)
  Удалить([ px, деревох ], алфавит)
  [ py, деревоу ] = НайтиМинимум(алфавит)
  Удалить([ py, деревоу ], алфавит)
  Добавить([ px + py, [деревоу, деревох] ], алфавит)
{ [длинаСообщения, оптимальныйДПК] } = алфавит
вернуть оптимальныйДПК

## Slide 120: Прямое построение дерева оптимального Д.П.К.
Вход: алфавит = { [p1, c1], …, [pn, cn] }, где pх – число вхождений символа сх в сообщение
Выход: дерево оптимального Д.П.К. для сообщения
алфавит = { [p1, c1], …, [pn, cn] }
пока Размер(алфавит) >= 2
  [ px, деревох ] = НайтиМинимум(алфавит)
  Удалить([ px, деревох ], алфавит)
  [ py, деревоу ] = НайтиМинимум(алфавит)
  Удалить([ py, деревоу ], алфавит)
  Добавить([ px + py, [деревоу, деревох] ], алфавит)
{ [длинаСообщения, оптимальныйДПК] } = алфавит
вернуть оптимальныйДПК

## Slide 121: Прямое построение дерева оптимального Д.П.К.
Вход: алфавит = { [p1, c1], …, [pn, cn] }, где pх – число вхождений символа сх в сообщение
Выход: дерево оптимального Д.П.К. для сообщения
алфавит = { [p1, c1], …, [pn, cn] }
пока Размер(алфавит) >= 2
  [ px, деревох ] = НайтиМинимум(алфавит)
  Удалить([ px, деревох ], алфавит)
  [ py, деревоу ] = НайтиМинимум(алфавит)
  Удалить([ py, деревоу ], алфавит)
  Добавить([ px + py, [деревоу, деревох] ], алфавит)
{ [длинаСообщения, оптимальныйДПК] } = алфавит
вернуть оптимальныйДПК

## Slide 122: Прямое построение дерева оптимального Д.П.К.
Вход: алфавит = { [p1, c1], …, [pn, cn] }, где pх – число вхождений символа сх в сообщение
Выход: дерево оптимального Д.П.К. для сообщения
алфавит = { [p1, c1], …, [pn, cn] }
пока Размер(алфавит) >= 2
  [ px, деревох ] = НайтиМинимум(алфавит)
  Удалить([ px, деревох ], алфавит)
  [ py, деревоу ] = НайтиМинимум(алфавит)
  Удалить([ py, деревоу ], алфавит)
  Добавить([ px + py, [деревоу, деревох] ], алфавит)
{ [длинаСообщения, оптимальныйДПК] } = алфавит
вернуть оптимальныйДПК

## Slide 123: Прямое построение дерева оптимального Д.П.К.
Вход: алфавит = { [p1, c1], …, [pn, cn] }, где pх – число вхождений символа сх в сообщение
Выход: дерево оптимального Д.П.К. для сообщения
алфавит = { [p1, c1], …, [pn, cn] }
пока Размер(алфавит) >= 2
  [ px, деревох ] = НайтиМинимум(алфавит)
  Удалить([ px, деревох ], алфавит)
  [ py, деревоу ] = НайтиМинимум(алфавит)
  Удалить([ py, деревоу ], алфавит)
  Добавить([ px + py, [деревоу, деревох] ], алфавит)
{ [длинаСообщения, оптимальныйДПК] } = алфавит
вернуть оптимальныйДПК

## Slide 124: Пример построения Д.П.К.
R = «кол около колокола»
c1 = o, c2 = к, c3 = л, c4 = пробел, c5 = a
p1 = 7, p2 = 4, p3 = 4, p4 = 2, p5 = 1
Один из вариантов работы прямого алгоритма
значение переменной алфавит
До цикла { [7, о], [4, к], [4, л], [2, пробел], [1, а] }
После шага 1 { [7, о], [4, к], [4, л], [3, [пробел, а]] }
После шага 2 { [7, о], [4, к], [7, [л, [пробел, а]]]] }
После шага 3 { [7, о], [11, [к, [л, [пробел, а]]]] }
После шага 4 { [18, [о, [к, [л, [пробел, а]]]]] }

## Slide 125: Пример построения Д.П.К.
R = «кол около колокола»
c1 = o, c2 = к, c3 = л, c4 = пробел, c5 = a
p1 = 7, p2 = 4, p3 = 4, p4 = 2, p5 = 1
Один из вариантов работы прямого алгоритма
значение переменной алфавит
До цикла { [7, о], [4, к], [4, л], [2, пробел], [1, а] }
После шага 1 { [7, о], [4, к], [4, л], [3, [пробел, а]] }
После шага 2 { [7, о], [4, к], [7, [л, [пробел, а]]]] }
После шага 3 { [7, о], [11, [к, [л, [пробел, а]]]] }
После шага 4 { [18, [о, [к, [л, [пробел, а]]]]] }

## Slide 126: Пример построения Д.П.К.
R = «кол около колокола»
c1 = o, c2 = к, c3 = л, c4 = пробел, c5 = a
p1 = 7, p2 = 4, p3 = 4, p4 = 2, p5 = 1
Один из вариантов работы прямого алгоритма
значение переменной алфавит
До цикла { [7, о], [4, к], [4, л], [2, пробел], [1, а] }
После шага 1 { [7, о], [4, к], [4, л], [3, [пробел, а]] }
После шага 2 { [7, о], [4, к], [7, [л, [пробел, а]]]] }
После шага 3 { [7, о], [11, [к, [л, [пробел, а]]]] }
После шага 4 { [18, [о, [к, [л, [пробел, а]]]]] }

## Slide 127: Пример построения Д.П.К.
R = «кол около колокола»
c1 = o, c2 = к, c3 = л, c4 = пробел, c5 = a
p1 = 7, p2 = 4, p3 = 4, p4 = 2, p5 = 1
Один из вариантов работы прямого алгоритма
значение переменной алфавит
До цикла { [7, о], [4, к], [4, л], [2, пробел], [1, а] }
После шага 1 { [7, о], [4, к], [4, л], [3, [пробел, а]] }
После шага 2 { [7, о], [4, к], [7, [л, [пробел, а]]]] }
После шага 3 { [7, о], [11, [к, [л, [пробел, а]]]] }
После шага 4 { [18, [о, [к, [л, [пробел, а]]]]] }

## Slide 128: Пример построения Д.П.К.
R = «кол около колокола»
c1 = o, c2 = к, c3 = л, c4 = пробел, c5 = a
p1 = 7, p2 = 4, p3 = 4, p4 = 2, p5 = 1
Один из вариантов работы прямого алгоритма
значение переменной алфавит
До цикла { [7, о], [4, к], [4, л], [2, пробел], [1, а] }
После шага 1 { [7, о], [4, к], [4, л], [3, [пробел, а]] }
После шага 2 { [7, о], [4, к], [7, [л, [пробел, а]]]] }
После шага 3 { [7, о], [11, [к, [л, [пробел, а]]]] }
После шага 4 { [18, [о, [к, [л, [пробел, а]]]]] }

## Slide 129: Пример построения Д.П.К.
R = «кол около колокола»
c1 = o, c2 = к, c3 = л, c4 = пробел, c5 = a
p1 = 7, p2 = 4, p3 = 4, p4 = 2, p5 = 1
Один из вариантов работы прямого алгоритма
значение переменной алфавит
До цикла { [7, о], [4, к], [4, л], [2, пробел], [1, а] }
После шага 1 { [7, о], [4, к], [4, л], [3, [пробел, а]] }
После шага 2 { [7, о], [4, к], [7, [л, [пробел, а]]]] }
После шага 3 { [7, о], [11, [к, [л, [пробел, а]]]] }
После шага 4 { [18, [о, [к, [л, [пробел, а]]]]] }

## Slide 130: Пример построения Д.П.К.
R = «кол около колокола»
c1 = o, c2 = к, c3 = л, c4 = пробел, c5 = a
p1 = 7, p2 = 4, p3 = 4, p4 = 2, p5 = 1
Один из вариантов работы прямого алгоритма
значение переменной алфавит
До цикла { [7, о], [4, к], [4, л], [2, пробел], [1, а] }
После шага 1 { [7, о], [4, к], [4, л], [3, [пробел, а]] }
После шага 2 { [7, о], [4, к], [7, [л, [пробел, а]]]] }
После шага 3 { [7, о], [11, [к, [л, [пробел, а]]]] }
После шага 4 { [18, [о, [к, [л, [пробел, а]]]]] }

## Slide 131: Пример построения Д.П.К.
R = «кол около колокола»
c1 = o, c2 = к, c3 = л, c4 = пробел, c5 = a
p1 = 7, p2 = 4, p3 = 4, p4 = 2, p5 = 1
Один из вариантов работы прямого алгоритма
значение переменной алфавит
До цикла { [7, о], [4, к], [4, л], [2, пробел], [1, а] }
После шага 1 { [7, о], [4, к], [4, л], [3, [пробел, а]] } -- на выбор к и л
После шага 2 { [7, о], [4, к], [7, [л, [пробел, а]]]] }
После шага 3 { [7, о], [11, [к, [л, [пробел, а]]]] }
После шага 4 { [18, [о, [к, [л, [пробел, а]]]]] }
0
1
к
пробел
о
л
а

## Slide 132: Пример построения Д.П.К.
R = «кол около колокола»
c1 = o, c2 = к, c3 = л, c4 = пробел, c5 = a
p1 = 7, p2 = 4, p3 = 4, p4 = 2, p5 = 1
Один из вариантов работы прямого алгоритма
значение переменной алфавит
До цикла { [7, о], [4, к], [4, л], [2, пробел], [1, а] }
После шага 1 { [7, о], [4, к], [4, л], [3, [пробел, а]] } -- на выбор к и л
После шага 2 { [7, о], [4, к], [7, [л, [пробел, а]]] } -- на выбор о и [л, [пробел, а]]
После шага 3 { [7, о], [11, [к, [л, [пробел, а]]]] }
После шага 4 { [18, [о, [к, [л, [пробел, а]]]]] }
0
1
к
пробел
о
л
а

## Slide 133: Пример построения Д.П.К.
R = «кол около колокола»
c1 = o, c2 = к, c3 = л, c4 = пробел, c5 = a
p1 = 7, p2 = 4, p3 = 4, p4 = 2, p5 = 1
Один из вариантов работы прямого алгоритма
значение переменной алфавит
До цикла { [7, о], [4, к], [4, л], [2, пробел], [1, а] }
После шага 1 { [7, о], [4, к], [4, л], [3, [пробел, а]] } -- на выбор к и л
После шага 2 { [7, о], [4, к], [7, [л, [пробел, а]]] } -- на выбор о и [л, [пробел, а]]
После шага 3 { [7, о], [11, [к, [л, [пробел, а]]]] }
После шага 4 { [18, [о, [к, [л, [пробел, а]]]]] }
0
1
к
пробел
о
л
а
к
о
л
а
пробел

## Slide 134: Пример построения Д.П.К.
R = «кол около колокола»
c1 = o, c2 = к, c3 = л, c4 = пробел, c5 = a
p1 = 7, p2 = 4, p3 = 4, p4 = 2, p5 = 1
Один из вариантов работы прямого алгоритма
значение переменной алфавит
До цикла { [7, о], [4, к], [4, л], [2, пробел], [1, а] }
После шага 1 { [7, о], [4, к], [4, л], [3, [пробел, а]] } -- на выбор к и л
После шага 2 { [7, о], [4, к], [7, [л, [пробел, а]]] } -- на выбор о и [л, [пробел, а]]
После шага 3 { [7, о], [11, [к, [л, [пробел, а]]]] }
После шага 4 { [18, [о, [к, [л, [пробел, а]]]]] }
к
пробел
о
л
а
к
о
л
а
пробел

## Slide 135: Оптимальные Д.П.К. для «кол около колокола»
к
пробел
о
л
а
о
к
л
пробел
а
10011011100100110011101001001001101111
длина = 39
010010110000100100011001001000010010111
длина = 39
0
1
0
1

## Slide 136: Оптимальные Д.П.К. для «кол около колокола»
100110111001001100111010011001001101111
к ол ок ол о к ол ок ол а
длина = 39
0
1
к
пробел
о
л
а
к
о
л
а
пробел
0
1
0
1
л
пробел
о
к
а
л
о
к
а
пробел
0
1
010010110000100100011001001000010010111
к о л о к о л о к о л о к о л а
длина = 39

## Slide 137: Оптимальные Д.П.К. для «кол около колокола»
100110111001001100111010011001001101111
к ол ок ол о к ол ок ол а
длина = 39
0
1
к
пробел
о
л
а
к
о
л
а
пробел
0
1
0
1
л
пробел
о
к
а
л
о
к
а
пробел
0
1
010010110000100100011001001000010010111
к о л о к о л о к о л о к о л а
длина = 39

## Slide 138: Про длину кодовых слов в оптимальном Д.П.К.
Оптимальный Д.П.К. для специально построенного сообщения может содержать кодовые слова длины n-1, где n – число символов в исходном алфавите.
Пусть символы алфавита встречаются в сообщении 1, 1, 2, 3, 5, 8, …, n (n-е число Фибоначчи) раз.
Запишем для каждого шага прямого алгоритма построения оптимального Д.П.К. значения переменной алфавит, заменяя кодовые деревья на их высоты:
{[1 1] [1 1] [2 1] [3 1] [5 1] [8 1] [13 1] … [n 1]}
{[2 1] [2 1] [3 1] [5 1] [8 1] [13 1] … [n 1]}
{[4 2] [3 1] [5 1] [8 1] [13 1] … [n 1]}
{[7 3] [5 1] [8 1] [13 1] … [n 1]}
{[12 4] [8 1] [13 1] … [n 1]}
…
{[n+1-1 n-2][n 1]}
{[n+2-1 n-1]}
Следовательно, длина самого длинного кодового слова равна n-1.
Какой вид имеет кодовое дерево?

## Slide 139: Про длину кодовых слов в оптимальном Д.П.К.
Оптимальный Д.П.К. для специально построенного сообщения может содержать кодовые слова длины n-1, где n – число символов в исходном алфавите.
Пусть символы алфавита встречаются в сообщении 1, 1, 2, 3, 5, 8, …, n (n-е число Фибоначчи) раз.
Запишем для каждого шага прямого алгоритма построения оптимального Д.П.К. значения переменной алфавит, заменяя кодовые деревья на их высоты:
{[1 1] [1 1] [2 1] [3 1] [5 1] [8 1] [13 1] … [n 1]}
{[2 1] [2 1] [3 1] [5 1] [8 1] [13 1] … [n 1]}
{[4 2] [3 1] [5 1] [8 1] [13 1] … [n 1]}
{[7 3] [5 1] [8 1] [13 1] … [n 1]}
{[12 4] [8 1] [13 1] … [n 1]}
…
{[n+1-1 n-2][n 1]}
{[n+2-1 n-1]}
Следовательно, длина самого длинного кодового слова равна n-1.
Какой вид имеет кодовое дерево?

## Slide 140: Про длину кодовых слов в оптимальном Д.П.К.
Оптимальный Д.П.К. для специально построенного сообщения может содержать кодовые слова длины n-1, где n – число символов в исходном алфавите.
Пусть символы алфавита встречаются в сообщении 1, 1, 2, 3, 5, 8, …, n (n-е число Фибоначчи) раз.
Запишем для каждого шага прямого алгоритма построения оптимального Д.П.К. значения переменной алфавит, заменяя кодовые деревья на их высоты:
{[1 1] [1 1] [2 1] [3 1] [5 1] [8 1] [13 1] … [n 1]}
{[2 1] [2 1] [3 1] [5 1] [8 1] [13 1] … [n 1]}
{[4 2] [3 1] [5 1] [8 1] [13 1] … [n 1]}
{[7 3] [5 1] [8 1] [13 1] … [n 1]}
{[12 4] [8 1] [13 1] … [n 1]}
…
{[n+1-1 n-2][n 1]}
{[n+2-1 n-1]}
Следовательно, длина самого длинного кодового слова равна n-1.
Какой вид имеет кодовое дерево?

## Slide 141: Про длину кодовых слов в оптимальном Д.П.К.
Оптимальный Д.П.К. для специально построенного сообщения может содержать кодовые слова длины n-1, где n – число символов в исходном алфавите.
Пусть символы алфавита встречаются в сообщении 1, 1, 2, 3, 5, 8, …, n (n-е число Фибоначчи) раз.
Запишем для каждого шага прямого алгоритма построения оптимального Д.П.К. значения переменной алфавит, заменяя кодовые деревья на их высоты:
{[1 1] [1 1] [2 1] [3 1] [5 1] [8 1] [13 1] … [n 1]}
{[2 1] [2 1] [3 1] [5 1] [8 1] [13 1] … [n 1]}
{[4 2] [3 1] [5 1] [8 1] [13 1] … [n 1]}
{[7 3] [5 1] [8 1] [13 1] … [n 1]}
{[12 4] [8 1] [13 1] … [n 1]}
…
{[n+1-1 n-2][n 1]}
{[n+2-1 n-1]}
Следовательно, длина самого длинного кодового слова равна n-1.
Какой вид имеет кодовое дерево?

## Slide 142: Про длину кодовых слов в оптимальном Д.П.К.
Оптимальный Д.П.К. для специально построенного сообщения может содержать кодовые слова длины n-1, где n – число символов в исходном алфавите.
Пусть символы алфавита встречаются в сообщении 1, 1, 2, 3, 5, 8, …, n (n-е число Фибоначчи) раз.
Запишем для каждого шага прямого алгоритма построения оптимального Д.П.К. значения переменной алфавит, заменяя кодовые деревья на их высоты:
{[1 1] [1 1] [2 1] [3 1] [5 1] [8 1] [13 1] … [n 1]}
{[2 1] [2 1] [3 1] [5 1] [8 1] [13 1] … [n 1]}
{[4 2] [3 1] [5 1] [8 1] [13 1] … [n 1]}
{[7 3] [5 1] [8 1] [13 1] … [n 1]}
{[12 4] [8 1] [13 1] … [n 1]}
…
{[n+1-1 n-2][n 1]}
{[n+2-1 n-1]}
Следовательно, длина самого длинного кодового слова равна n-1.
Какой вид имеет кодовое дерево?

## Slide 143: Про длину кодовых слов в оптимальном Д.П.К.
Оптимальный Д.П.К. для специально построенного сообщения может содержать кодовые слова длины n-1, где n – число символов в исходном алфавите.
Пусть символы алфавита встречаются в сообщении 1, 1, 2, 3, 5, 8, …, n (n-е число Фибоначчи) раз.
Запишем для каждого шага прямого алгоритма построения оптимального Д.П.К. значения переменной алфавит, заменяя кодовые деревья на их высоты:
{[1 1] [1 1] [2 1] [3 1] [5 1] [8 1] [13 1] … [n 1]}
{[2 1] [2 1] [3 1] [5 1] [8 1] [13 1] … [n 1]}
{[4 2] [3 1] [5 1] [8 1] [13 1] … [n 1]}
{[7 3] [5 1] [8 1] [13 1] … [n 1]}
{[12 4] [8 1] [13 1] … [n 1]}
…
{[n+1-1 n-2][n 1]}
{[n+2-1 n-1]}
Следовательно, длина самого длинного кодового слова равна n-1.
Какой вид имеет кодовое дерево?

## Slide 144: Про длину кодовых слов в оптимальном Д.П.К.
Оптимальный Д.П.К. для специально построенного сообщения может содержать кодовые слова длины n-1, где n – число символов в исходном алфавите.
Пусть символы алфавита встречаются в сообщении 1, 1, 2, 3, 5, 8, …, n (n-е число Фибоначчи) раз.
Запишем для каждого шага прямого алгоритма построения оптимального Д.П.К. значения переменной алфавит, заменяя кодовые деревья на их высоты:
{[1 1] [1 1] [2 1] [3 1] [5 1] [8 1] [13 1] … [n 1]}
{[2 1] [2 1] [3 1] [5 1] [8 1] [13 1] … [n 1]}
{[4 2] [3 1] [5 1] [8 1] [13 1] … [n 1]}
{[7 3] [5 1] [8 1] [13 1] … [n 1]}
{[12 4] [8 1] [13 1] … [n 1]}
…
{[n+1-1 n-2][n 1]}
{[n+2-1 n-1]}
Следовательно, длина самого длинного кодового слова равна n-1.
Какой вид имеет кодовое дерево?

## Slide 145: Про длину кодовых слов в оптимальном Д.П.К.
Оптимальный Д.П.К. для специально построенного сообщения может содержать кодовые слова длины n-1, где n – число символов в исходном алфавите.
Пусть символы алфавита встречаются в сообщении 1, 1, 2, 3, 5, 8, …, n (n-е число Фибоначчи) раз.
Запишем для каждого шага прямого алгоритма построения оптимального Д.П.К. значения переменной алфавит, заменяя кодовые деревья на их высоты:
{[1 1] [1 1] [2 1] [3 1] [5 1] [8 1] [13 1] … [n 1]}
{[2 1] [2 1] [3 1] [5 1] [8 1] [13 1] … [n 1]}
{[4 2] [3 1] [5 1] [8 1] [13 1] … [n 1]}
{[7 3] [5 1] [8 1] [13 1] … [n 1]}
{[12 4] [8 1] [13 1] … [n 1]}
…
{[n+1-1 n-2][n 1]}
{[n+2-1 n-1]}
Следовательно, длина самого длинного кодового слова равна n-1.
Какой вид имеет кодовое дерево?

## Slide 146: Про длину кодовых слов в оптимальном Д.П.К.
Оптимальный Д.П.К. для специально построенного сообщения может содержать кодовые слова длины n-1, где n – число символов в исходном алфавите.
Пусть символы алфавита встречаются в сообщении 1, 1, 2, 3, 5, 8, …, n (n-е число Фибоначчи) раз.
Запишем для каждого шага прямого алгоритма построения оптимального Д.П.К. значения переменной алфавит, заменяя кодовые деревья на их высоты:
{[1 1] [1 1] [2 1] [3 1] [5 1] [8 1] [13 1] … [n 1]}
{[2 1] [2 1] [3 1] [5 1] [8 1] [13 1] … [n 1]}
{[4 2] [3 1] [5 1] [8 1] [13 1] … [n 1]}
{[7 3] [5 1] [8 1] [13 1] … [n 1]}
{[12 4] [8 1] [13 1] … [n 1]}
…
{[n+1-1 n-2][n 1]}
{[n+2-1 n-1]}
Следовательно, длина самого длинного кодового слова равна n-1.
Какой вид имеет кодовое дерево?

## Slide 147: Про длину кодовых слов в оптимальном Д.П.К.
Оптимальный Д.П.К. для специально построенного сообщения может содержать кодовые слова длины n-1, где n – число символов в исходном алфавите.
Пусть символы алфавита встречаются в сообщении 1, 1, 2, 3, 5, 8, …, n (n-е число Фибоначчи) раз.
Запишем для каждого шага прямого алгоритма построения оптимального Д.П.К. значения переменной алфавит, заменяя кодовые деревья на их высоты:
{[1 1] [1 1] [2 1] [3 1] [5 1] [8 1] [13 1] … [n 1]}
{[2 1] [2 1] [3 1] [5 1] [8 1] [13 1] … [n 1]}
{[4 2] [3 1] [5 1] [8 1] [13 1] … [n 1]}
{[7 3] [5 1] [8 1] [13 1] … [n 1]}
{[12 4] [8 1] [13 1] … [n 1]}
…
{[n+1-1 n-2][n 1]}
{[n+2-1 n-1]}
Следовательно, длина самого длинного кодового слова равна n-1.
Какой вид имеет кодовое дерево?

## Slide 148: Про длину кодовых слов в оптимальном Д.П.К.
Оптимальный Д.П.К. для специально построенного сообщения может содержать кодовые слова длины n-1, где n – число символов в исходном алфавите.
Пусть символы алфавита встречаются в сообщении 1, 1, 2, 3, 5, 8, …, n (n-е число Фибоначчи) раз.
Запишем для каждого шага прямого алгоритма построения оптимального Д.П.К. значения переменной алфавит, заменяя кодовые деревья на их высоты:
{[1 1] [1 1] [2 1] [3 1] [5 1] [8 1] [13 1] … [n 1]}
{[2 1] [2 1] [3 1] [5 1] [8 1] [13 1] … [n 1]}
{[4 2] [3 1] [5 1] [8 1] [13 1] … [n 1]}
{[7 3] [5 1] [8 1] [13 1] … [n 1]}
{[12 4] [8 1] [13 1] … [n 1]}
…
{[n+1-1 n-2][n 1]}
{[n+2-1 n-1]}
Следовательно, длина самого длинного кодового слова равна n-1.
Какой вид имеет кодовое дерево?

## Slide 149: Про длину кодовых слов в оптимальном Д.П.К.
Оптимальный Д.П.К. для специально построенного сообщения может содержать кодовые слова длины n-1, где n – число символов в исходном алфавите.
Пусть символы алфавита встречаются в сообщении 1, 1, 2, 3, 5, 8, …, n (n-е число Фибоначчи) раз.
Запишем для каждого шага прямого алгоритма построения оптимального Д.П.К. значения переменной алфавит, заменяя кодовые деревья на их высоты:
{[1 1] [1 1] [2 1] [3 1] [5 1] [8 1] [13 1] … [n 1]}
{[2 1] [2 1] [3 1] [5 1] [8 1] [13 1] … [n 1]}
{[4 2] [3 1] [5 1] [8 1] [13 1] … [n 1]}
{[7 3] [5 1] [8 1] [13 1] … [n 1]}
{[12 4] [8 1] [13 1] … [n 1]}
…
{[n+1-1 n-2][n 1]}
{[n+2-1 n-1]}
Следовательно, длина самого длинного кодового слова равна n-1.
Какой вид имеет кодовое дерево?

## Slide 150: Про длину кодовых слов в оптимальном Д.П.К.
Оптимальный Д.П.К. для специально построенного сообщения может содержать кодовые слова длины n-1, где n – число символов в исходном алфавите.
Пусть символы алфавита встречаются в сообщении 1, 1, 2, 3, 5, 8, …, n (n-е число Фибоначчи) раз.
Запишем для каждого шага прямого алгоритма построения оптимального Д.П.К. значения переменной алфавит, заменяя кодовые деревья на их высоты:
{[1 1] [1 1] [2 1] [3 1] [5 1] [8 1] [13 1] … [n 1]}
{[2 1] [2 1] [3 1] [5 1] [8 1] [13 1] … [n 1]}
{[4 2] [3 1] [5 1] [8 1] [13 1] … [n 1]}
{[7 3] [5 1] [8 1] [13 1] … [n 1]}
{[12 4] [8 1] [13 1] … [n 1]}
…
{[n+1-1 n-2][n 1]}
{[n+2-1 n-1]}
Следовательно, длина самого длинного кодового слова равна n-1.
Какой вид имеет кодовое дерево?

## Slide 151: Про длину кодовых слов в оптимальном Д.П.К.
Оптимальный Д.П.К. для специально построенного сообщения может содержать кодовые слова длины n-1, где n – число символов в исходном алфавите.
Пусть символы алфавита встречаются в сообщении 1, 1, 2, 3, 5, 8, …, n (n-е число Фибоначчи) раз.
Запишем для каждого шага прямого алгоритма построения оптимального Д.П.К. значения переменной алфавит, заменяя кодовые деревья на их высоты:
{[1 1] [1 1] [2 1] [3 1] [5 1] [8 1] [13 1] … [n 1]}
{[2 1] [2 1] [3 1] [5 1] [8 1] [13 1] … [n 1]}
{[4 2] [3 1] [5 1] [8 1] [13 1] … [n 1]}
{[7 3] [5 1] [8 1] [13 1] … [n 1]}
{[12 4] [8 1] [13 1] … [n 1]}
…
{[n+1-1 n-2][n 1]}
{[n+2-1 n-1]}
Следовательно, длина самого длинного кодового слова равна n-1.
Какой вид имеет кодовое дерево?

## Slide 152: Про длину кодовых слов в оптимальном Д.П.К.
Оптимальный Д.П.К. для специально построенного сообщения может содержать кодовые слова длины n-1, где n – число символов в исходном алфавите.
Пусть символы алфавита встречаются в сообщении 1, 1, 2, 3, 5, 8, …, n (n-е число Фибоначчи) раз.
Запишем для каждого шага прямого алгоритма построения оптимального Д.П.К. значения переменной алфавит, заменяя кодовые деревья на их высоты:
{[1 1] [1 1] [2 1] [3 1] [5 1] [8 1] [13 1] … [n 1]}
{[2 1] [2 1] [3 1] [5 1] [8 1] [13 1] … [n 1]}
{[4 2] [3 1] [5 1] [8 1] [13 1] … [n 1]}
{[7 3] [5 1] [8 1] [13 1] … [n 1]}
{[12 4] [8 1] [13 1] … [n 1]}
…
{[n+1-1 n-2][n 1]}
{[n+2-1 n-1]}
Следовательно, длина самого длинного кодового слова равна n-1.
Какой вид имеет кодовое дерево?

## Slide 153: Про длину кодовых слов в оптимальном Д.П.К.
Оптимальный Д.П.К. для специально построенного сообщения может содержать кодовые слова длины n-1, где n – число символов в исходном алфавите.
Пусть символы алфавита встречаются в сообщении 1, 1, 2, 3, 5, 8, …, n (n-е число Фибоначчи) раз.
Запишем для каждого шага прямого алгоритма построения оптимального Д.П.К. значения переменной алфавит, заменяя кодовые деревья на их высоты:
{[1 1] [1 1] [2 1] [3 1] [5 1] [8 1] [13 1] … [n 1]}
{[2 1] [2 1] [3 1] [5 1] [8 1] [13 1] … [n 1]}
{[4 2] [3 1] [5 1] [8 1] [13 1] … [n 1]}
{[7 3] [5 1] [8 1] [13 1] … [n 1]}
{[12 4] [8 1] [13 1] … [n 1]}
…
{[n+1-1 n-2][n 1]}
{[n+2-1 n-1]}
Следовательно, длина самого длинного кодового слова равна n-1.
Какой вид имеет кодовое дерево?

## Slide 154: Про длину кодовых слов в оптимальном Д.П.К.
Оптимальный Д.П.К. для специально построенного сообщения может содержать кодовые слова длины n-1, где n – число символов в исходном алфавите.
Пусть символы алфавита встречаются в сообщении 1, 1, 2, 3, 5, 8, …, n (n-е число Фибоначчи) раз.
Запишем для каждого шага прямого алгоритма построения оптимального Д.П.К. значения переменной алфавит, заменяя кодовые деревья на их высоты:
{[1 1] [1 1] [2 1] [3 1] [5 1] [8 1] [13 1] … [n 1]}
{[2 1] [2 1] [3 1] [5 1] [8 1] [13 1] … [n 1]}
{[4 2] [3 1] [5 1] [8 1] [13 1] … [n 1]}
{[7 3] [5 1] [8 1] [13 1] … [n 1]}
{[12 4] [8 1] [13 1] … [n 1]}
…
{[n+1-1 n-2][n 1]}
{[n+2-1 n-1]}
Следовательно, длина самого длинного кодового слова равна n-1.
Какой вид имеет кодовое дерево?

## Slide 155: Про длину кодовых слов в оптимальном Д.П.К.
Оптимальный Д.П.К. для специально построенного сообщения может содержать кодовые слова длины n-1, где n – число символов в исходном алфавите.
Пусть символы алфавита встречаются в сообщении 1, 1, 2, 3, 5, 8, …, n (n-е число Фибоначчи) раз.
Запишем для каждого шага прямого алгоритма построения оптимального Д.П.К. значения переменной алфавит, заменяя кодовые деревья на их высоты:
{[1 1] [1 1] [2 1] [3 1] [5 1] [8 1] [13 1] … [n 1]}
{[2 1] [2 1] [3 1] [5 1] [8 1] [13 1] … [n 1]}
{[4 2] [3 1] [5 1] [8 1] [13 1] … [n 1]}
{[7 3] [5 1] [8 1] [13 1] … [n 1]}
{[12 4] [8 1] [13 1] … [n 1]}
…
{[n+1-1 n-2][n 1]}
{[n+2-1 n-1]}
Следовательно, длина самого длинного кодового слова равна n-1.
Какой вид имеет кодовое дерево для такого сообщения?

## Slide 156: Д.П.К. Фано
Роберт Марио Фано 1917-2016
Один из первых Д.П.К.
Fano, R.M. (1949). "The transmission of information". Technical Report No. 65. Cambridge (Mass.), USA: Research Laboratory of Electronics at MIT.
Автор: 121a0012 - собственная работа, CC BY 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18695306

## Slide 157: Д.П.К. Фано
Роберт Марио Фано 1917-2016
Один из первых Д.П.К.
Fano, R.M. (1949). "The transmission of information". Technical Report No. 65. Cambridge (Mass.), USA: Research Laboratory of Electronics at MIT.
Автор: 121a0012 - собственная работа, CC BY 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18695306

## Slide 158: Д.П.К. Фано
Роберт Марио Фано 1917-2016
науч. рук. Д. Хаффмана
Один из первых Д.П.К.
Fano, R.M. (1949). "The transmission of information". Technical Report No. 65. Cambridge (Mass.), USA: Research Laboratory of Electronics at MIT.
Автор: 121a0012 - собственная работа, CC BY 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18695306

## Slide 159: Д.П.К. Фано
Роберт Марио Фано 1917-2016
науч. рук. Д. Хаффмана
Один из первых Д.П.К.
Fano, R.M. (1949). "The transmission of information". Technical Report No. 65. Cambridge (Mass.), USA: Research Laboratory of Electronics at MIT.
Автор: 121a0012 - собственная работа, CC BY 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18695306

## Slide 160: Д.П.К. Фано
Роберт Марио Фано 1917-2016
науч. рук. Д. Хаффмана
Один из первых Д.П.К.
Fano, R.M. (1949). "The transmission of information". Technical Report No. 65. Cambridge (Mass.), USA: Research Laboratory of Electronics at MIT.
Автор: 121a0012 - собственная работа, CC BY 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18695306

## Slide 161: Построение Д.П.К. Фано
Пусть p1 <= p2 <= … <= pn – частоты символов c1, …, cn
Пусть S0 = 0, Sj = p1+p2+…+pj
ДПКФано(a, b):
Если b = 1 или a = b:
вернуть СоздатьЛист(cb)
Иначе:
Пусть Sс -- ближайшая к (Sa + Sb) / 2 среди Sj, j = a, …, b (если
таких две, то с наименьшим с)
вернуть СоздатьДерево(ДПКФано(a, с), ДПКФано(c + 1, b))

## Slide 162: Построение Д.П.К. Фано
Вход:
алфавит = { [p1, c1], …, [pn, cn] } p1  p2  …  pn-- число вхождений символов сх в сообщение
Выход:
дерево Д.П.К. Фано для сообщения
Если алфавит == { [px, cx] }:
вернуть СоздатьЛист(cx)
Иначе:
алфЛ, алфП = Разделить(алфавит)
дпкФаноЛ = ДПКФано(алфЛ)
дпкФаноП = ДПКФано(алфП))
вернуть СоздатьДерево(дпкФаноЛ, дпкФаноП)
Разделить(алфавит):
Требуем алфавит = { [pa, ca], …, [pb, cb] }
Вычислим Sj = p1 + p2 + … + pj, j = 0, …, n
m = argmin { abs( (Sa-1 + Sb) / 2 - Sj )  j = a, …, b }
алфЛ = { [pa, ca], …, [pm, cm] }
алфП = { [pm+1, cm+1], …, [pb, cb] }
вернуть (алфЛ, алфП)

## Slide 163: Построение Д.П.К. Фано
Вход:
алфавит = { [p1, c1], …, [pn, cn] } p1  p2  …  pn-- число вхождений символов сх в сообщение
Выход:
дерево Д.П.К. Фано для сообщения
Если алфавит == { [px, cx] }:
вернуть СоздатьЛист(cx)
Иначе:
алфЛ, алфП = Разделить(алфавит)
дпкФаноЛ = ДПКФано(алфЛ)
дпкФаноП = ДПКФано(алфП))
вернуть СоздатьДерево(дпкФаноЛ, дпкФаноП)
Разделить(алфавит):
Требуем алфавит = { [pa, ca], …, [pb, cb] }
Вычислим Sj = p1 + p2 + … + pj, j = 0, …, n
m = argmin { abs( (Sa-1 + Sb) / 2 - Sj )  j = a, …, b }
алфЛ = { [pa, ca], …, [pm, cm] }
алфП = { [pm+1, cm+1], …, [pb, cb] }
вернуть (алфЛ, алфП)

## Slide 164: Построение Д.П.К. Фано
Вход:
алфавит = { [p1, c1], …, [pn, cn] } p1  p2  …  pn-- число вхождений символов сх в сообщение
Выход:
дерево Д.П.К. Фано для сообщения
Если алфавит == { [px, cx] }:
вернуть СоздатьЛист(cx)
Иначе:
алфЛ, алфП = Разделить(алфавит)
дпкФаноЛ = ДПКФано(алфЛ)
дпкФаноП = ДПКФано(алфП))
вернуть СоздатьДерево(дпкФаноЛ, дпкФаноП)
Разделить(алфавит):
Требуем алфавит = { [pa, ca], …, [pb, cb] }
Вычислим Sj = p1 + p2 + … + pj, j = 0, …, n
m = argmin { abs( (Sa-1 + Sb) / 2 - Sj )  j = a, …, b }
алфЛ = { [pa, ca], …, [pm, cm] }
алфП = { [pm+1, cm+1], …, [pb, cb] }
вернуть (алфЛ, алфП)

## Slide 165: Построение Д.П.К. Фано
Вход:
алфавит = { [p1, c1], …, [pn, cn] } p1  p2  …  pn-- число вхождений символов сх в сообщение
Выход:
дерево Д.П.К. Фано для сообщения
Если алфавит == { [px, cx] }:
вернуть СоздатьЛист(cx)
Иначе:
алфЛ, алфП = Разделить(алфавит)
дпкФаноЛ = ДПКФано(алфЛ)
дпкФаноП = ДПКФано(алфП))
вернуть СоздатьДерево(дпкФаноЛ, дпкФаноП)
Разделить(алфавит):
Требуем алфавит = { [pa, ca], …, [pb, cb] }
Вычислим Sj = p1 + p2 + … + pj, j = 0, …, n
m = argmin { abs( (Sa-1 + Sb) / 2 - Sj )  j = a, …, b }
алфЛ = { [pa, ca], …, [pm, cm] }
алфП = { [pm+1, cm+1], …, [pb, cb] }
вернуть (алфЛ, алфП)

## Slide 166: Пример

## Slide 167: Пример
c1 = a c2 = b c3 = c c4 = d c5 = e
p1 = 11 p2 = 15 p3 = 20 p4 = 24 p5 = 30
S0 = 0 S1 = 11 S2 = 26 S3 = 46 S4 = 70 S5 = 100
СоздатьДерево(x, y) = [x, y], СоздатьЛист(с) = с
КФ( {[11, a], [15, b], [20, c], [24, d], [30, e]} ) = [ КФ( {[11, a], [15, b], [20, c]} ), КФ( {[24, d], [30, e]} ) ]
S3 = 46 ближе всех к 50 = (S0 + S5) / 2
КФ( {[11, a], [15, b], [20, c]} ) = [ КФ( {[11, a], [15, b]} ), КФ( {[20, c]} ) ] = [ КФ( {[11, a], [15, b]} ), c ]
S2 = 26 ближе всех к 23 = (S0 + S3) / 2
КФ( {[11, a], [15, b]} ) = [ КФ( {[11, a]} ), КФ( {[15, b]} ) ] = [a, b]
S1 = 11 ближе всех к 13 = (S0 + S2) / 2
КФ( {[24, d], [30, e]} ) = [КФ( {[24, d]} ), КФ( {[30, e]} )] = [d, e]
S4 = 70 ближе всех к 73 = (S3 + S5) / 2

## Slide 168: Пример
c1 = a c2 = b c3 = c c4 = d c5 = e
p1 = 11 p2 = 15 p3 = 20 p4 = 24 p5 = 30
S0 = 0 S1 = 11 S2 = 26 S3 = 46 S4 = 70 S5 = 100
СоздатьДерево(x, y) = [x, y], СоздатьЛист(с) = с
КФ( {[11, a], [15, b], [20, c], [24, d], [30, e]} ) = [ КФ( {[11, a], [15, b], [20, c]} ), КФ( {[24, d], [30, e]} ) ]
S3 = 46 ближе всех к 50 = (S0 + S5) / 2
КФ( {[11, a], [15, b], [20, c]} ) = [ КФ( {[11, a], [15, b]} ), КФ( {[20, c]} ) ] = [ КФ( {[11, a], [15, b]} ), c ]
S2 = 26 ближе всех к 23 = (S0 + S3) / 2
КФ( {[11, a], [15, b]} ) = [ КФ( {[11, a]} ), КФ( {[15, b]} ) ] = [a, b]
S1 = 11 ближе всех к 13 = (S0 + S2) / 2
КФ( {[24, d], [30, e]} ) = [КФ( {[24, d]} ), КФ( {[30, e]} )] = [d, e]
S4 = 70 ближе всех к 73 = (S3 + S5) / 2
a | 0 | 0 | 0
b | 0 | 0 | 1
c | 0 | 1 | 
d | 1 | 0 | 
e | 1 | 1 | 

## Slide 169: Пример
c1 = a c2 = b c3 = c c4 = d c5 = e
p1 = 11 p2 = 15 p3 = 20 p4 = 24 p5 = 30
S0 = 0 S1 = 11 S2 = 26 S3 = 46 S4 = 70 S5 = 100
СоздатьДерево(x, y) = [x, y], СоздатьЛист(с) = с
КФ( {[11, a], [15, b], [20, c], [24, d], [30, e]} ) = [ КФ( {[11, a], [15, b], [20, c]} ), КФ( {[24, d], [30, e]} ) ]
S3 = 46 ближе всех к 50 = (S0 + S5) / 2
КФ( {[11, a], [15, b], [20, c]} ) = [ КФ( {[11, a], [15, b]} ), КФ( {[20, c]} ) ] = [ КФ( {[11, a], [15, b]} ), c ]
S2 = 26 ближе всех к 23 = (S0 + S3) / 2
КФ( {[11, a], [15, b]} ) = [ КФ( {[11, a]} ), КФ( {[15, b]} ) ] = [a, b]
S1 = 11 ближе всех к 13 = (S0 + S2) / 2
КФ( {[24, d], [30, e]} ) = [КФ( {[24, d]} ), КФ( {[30, e]} )] = [d, e]
S4 = 70 ближе всех к 73 = (S3 + S5) / 2
a | 0 | 0 | 0
b | 0 | 0 | 1
c | 0 | 1 | 
d | 1 | 0 | 
e | 1 | 1 | 

## Slide 170: Пример
c1 = a c2 = b c3 = c c4 = d c5 = e
p1 = 11 p2 = 15 p3 = 20 p4 = 24 p5 = 30
S0 = 0 S1 = 11 S2 = 26 S3 = 46 S4 = 70 S5 = 100
СоздатьДерево(x, y) = [x, y], СоздатьЛист(с) = с
КФ( {[11, a], [15, b], [20, c], [24, d], [30, e]} ) = [ КФ( {[11, a], [15, b], [20, c]} ), КФ( {[24, d], [30, e]} ) ]
S3 = 46 ближе всех к 50 = (S0 + S5) / 2
КФ( {[11, a], [15, b], [20, c]} ) = [ КФ( {[11, a], [15, b]} ), КФ( {[20, c]} ) ] = [ КФ( {[11, a], [15, b]} ), c ]
S2 = 26 ближе всех к 23 = (S0 + S3) / 2
КФ( {[11, a], [15, b]} ) = [ КФ( {[11, a]} ), КФ( {[15, b]} ) ] = [a, b]
S1 = 11 ближе всех к 13 = (S0 + S2) / 2
КФ( {[24, d], [30, e]} ) = [КФ( {[24, d]} ), КФ( {[30, e]} )] = [d, e]
S4 = 70 ближе всех к 73 = (S3 + S5) / 2
a | 0 | 0 | 0
b | 0 | 0 | 1
c | 0 | 1 | 
d | 1 | 0 | 
e | 1 | 1 | 

## Slide 171: Пример
c1 = a c2 = b c3 = c c4 = d c5 = e
p1 = 11 p2 = 15 p3 = 20 p4 = 24 p5 = 30
S0 = 0 S1 = 11 S2 = 26 S3 = 46 S4 = 70 S5 = 100
СоздатьДерево(x, y) = [x, y], СоздатьЛист(с) = с
КФ( {[11, a], [15, b], [20, c], [24, d], [30, e]} ) = [ КФ( {[11, a], [15, b], [20, c]} ), КФ( {[24, d], [30, e]} ) ]
S3 = 46 ближе всех к 50 = (S0 + S5) / 2
КФ( {[11, a], [15, b], [20, c]} ) = [ КФ( {[11, a], [15, b]} ), КФ( {[20, c]} ) ] = [ КФ( {[11, a], [15, b]} ), c ]
S2 = 26 ближе всех к 23 = (S0 + S3) / 2
КФ( {[11, a], [15, b]} ) = [ КФ( {[11, a]} ), КФ( {[15, b]} ) ] = [a, b]
S1 = 11 ближе всех к 13 = (S0 + S2) / 2
КФ( {[24, d], [30, e]} ) = [КФ( {[24, d]} ), КФ( {[30, e]} )] = [d, e]
S4 = 70 ближе всех к 73 = (S3 + S5) / 2
a | 0 | 0 | 0
b | 0 | 0 | 1
c | 0 | 1 | 
d | 1 | 0 | 
e | 1 | 1 | 

## Slide 172: Пример
c1 = a c2 = b c3 = c c4 = d c5 = e
p1 = 11 p2 = 15 p3 = 20 p4 = 24 p5 = 30
S0 = 0 S1 = 11 S2 = 26 S3 = 46 S4 = 70 S5 = 100
СоздатьДерево(x, y) = [x, y], СоздатьЛист(с) = с
КФ( {[11, a], [15, b], [20, c], [24, d], [30, e]} ) = [ КФ( {[11, a], [15, b], [20, c]} ), КФ( {[24, d], [30, e]} ) ]
S3 = 46 ближе всех к 50 = (S0 + S5) / 2
КФ( {[11, a], [15, b], [20, c]} ) = [ КФ( {[11, a], [15, b]} ), КФ( {[20, c]} ) ] = [ КФ( {[11, a], [15, b]} ), c ]
S2 = 26 ближе всех к 23 = (S0 + S3) / 2
КФ( {[11, a], [15, b]} ) = [ КФ( {[11, a]} ), КФ( {[15, b]} ) ] = [a, b]
S1 = 11 ближе всех к 13 = (S0 + S2) / 2
КФ( {[24, d], [30, e]} ) = [КФ( {[24, d]} ), КФ( {[30, e]} )] = [d, e]
S4 = 70 ближе всех к 73 = (S3 + S5) / 2
a | 0 | 0 | 0
b | 0 | 0 | 1
c | 0 | 1 | 
d | 1 | 0 | 
e | 1 | 1 | 

## Slide 173: Д.П.К. Фано иногда неоптимальный
p1 = p2 = p3 = p4 = 0.15, p5 = 0.40
Д.П.К. Фано
  S0 = 0 S1 = 0.15 S2 = 0.30 S3 = 0.45 S4 = 0.60 S5 = 1.00
  средняя длина кодового слова 2*0.4 + (2+2)*0.15 + (3+3)*0.15 = 2.3
Д.П.К. Хаффмана
  средняя длина кодового слова 1*0.4 + (3+3+3+3)*0.15 = 2.2
с1 | 0 | 0 | 
с2 | 0 | 1 | 0
с3 | 0 | 1 | 1
с4 | 1 | 0 | 
с5 | 1 | 1 | 

## Slide 174: Д.П.К. Фано иногда неоптимальный
p1 = p2 = p3 = p4 = 0.15, p5 = 0.40
Д.П.К. Фано
  S0 = 0 S1 = 0.15 S2 = 0.30 S3 = 0.45 S4 = 0.60 S5 = 1.00
  средняя длина кодового слова 2*0.4 + (2+2)*0.15 + (3+3)*0.15 = 2.3
Д.П.К. Хаффмана
  средняя длина кодового слова 1*0.4 + (3+3+3+3)*0.15 = 2.2

## Slide 175: Д.П.К. Фано иногда неоптимальный
p1 = p2 = p3 = p4 = 0.15, p5 = 0.40
Д.П.К. Фано
  S0 = 0 S1 = 0.15 S2 = 0.30 S3 = 0.45 S4 = 0.60 S5 = 1.00
  средняя длина кодового слова 2*0.4 + (2+2)*0.15 + (3+3)*0.15 = 2.3
Д.П.К. Хаффмана
  средняя длина кодового слова 1*0.4 + (3+3+3+3)*0.15 = 2.2

## Slide 176: Д.П.К. Фано иногда неоптимальный
p1 = p2 = p3 = p4 = 0.15, p5 = 0.40
Д.П.К. Фано
  S0 = 0 S1 = 0.15 S2 = 0.30 S3 = 0.45 S4 = 0.60 S5 = 1.00
  средняя длина кодового слова 2*0.4 + (2+2)*0.15 + (3+3)*0.15 = 2.3
Д.П.К. Хаффмана
  средняя длина кодового слова 1*0.4 + (3+3+3+3)*0.15 = 2.2
с1 | 0 | 0 | 
с2 | 0 | 1 | 0
с3 | 0 | 1 | 1
с4 | 1 | 0 | 
с5 | 1 | 1 | 

## Slide 177: Д.П.К. Фано иногда неоптимальный
p1 = p2 = p3 = p4 = 0.15, p5 = 0.40
Д.П.К. Фано
  S0 = 0 S1 = 0.15 S2 = 0.30 S3 = 0.45 S4 = 0.60 S5 = 1.00
  средняя длина кодового слова 2*0.4 + (2+2)*0.15 + (3+3)*0.15 = 2.3
Д.П.К. Хаффмана
  средняя длина кодового слова 1*0.4 + (3+3+3+3)*0.15 = 2.2
с1 | 0 | 0 | 
с2 | 0 | 1 | 0
с3 | 0 | 1 | 1
с4 | 1 | 0 | 
с5 | 1 | 1 | 

## Slide 178: Д.П.К. Фано иногда неоптимальный
p1 = p2 = p3 = p4 = 0.15, p5 = 0.40
Д.П.К. Фано
  S0 = 0 S1 = 0.15 S2 = 0.30 S3 = 0.45 S4 = 0.60 S5 = 1.00
  средняя длина кодового слова 2*0.4 + (2+2)*0.15 + (3+3)*0.15 = 2.3
Д.П.К. Хаффмана
  средняя длина кодового слова 1*0.4 + (3+3+3+3)*0.15 = 2.2
с1 | 0 | 0 | 
с2 | 0 | 1 | 0
с3 | 0 | 1 | 1
с4 | 1 | 0 | 
с5 | 1 | 1 | 

## Slide 179: Д.П.К. Шеннона
Клод Шеннон 1916 – 2001
Основоположник теории информации
Shannon, Claude E. (July 1948). "A Mathematical Theory of Communication". Bell System Technical Journal. 27 (3): 379–423. doi:10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x.
http://cm.bell-labs.com/cm/ms/what/shannonday/shannon1948.pdf

## Slide 180: Д.П.К. Шеннона
Клод Шеннон 1916 – 2001
Основоположник теории информации
Shannon, Claude E. (July 1948). "A Mathematical Theory of Communication". Bell System Technical Journal. 27 (3): 379–423. doi:10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x.
http://cm.bell-labs.com/cm/ms/what/shannonday/shannon1948.pdf

## Slide 181: Д.П.К. Шеннона
Клод Шеннон 1916 – 2001
Основоположник теории информации
Shannon, Claude E. (July 1948). "A Mathematical Theory of Communication". Bell System Technical Journal. 27 (3): 379–423. doi:10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x.
http://cm.bell-labs.com/cm/ms/what/shannonday/shannon1948.pdf

## Slide 182: Д.П.К. Шеннона
Клод Шеннон 1916 – 2001
Основоположник теории информации
Shannon, Claude E. (July 1948). "A Mathematical Theory of Communication". Bell System Technical Journal. 27 (3): 379–423. doi:10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x.
http://cm.bell-labs.com/cm/ms/what/shannonday/shannon1948.pdf

## Slide 183: Д.П.К. Шеннона
Клод Шеннон 1916 – 2001
Основоположник теории информации
Shannon, Claude E. (July 1948). "A Mathematical Theory of Communication". Bell System Technical Journal. 27 (3): 379–423. doi:10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x.
http://cm.bell-labs.com/cm/ms/what/shannonday/shannon1948.pdf

## Slide 184: Д.П.К. Шеннона
Клод Шеннон 1916 – 2001
Основоположник теории информации
Shannon, Claude E. (July 1948). "A Mathematical Theory of Communication". Bell System Technical Journal. 27 (3): 379–423. doi:10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x.
http://cm.bell-labs.com/cm/ms/what/shannonday/shannon1948.pdf

## Slide 185: Построение Д.П.К. Шеннона
Упорядочим символы по убыванию частот
  p1 >= p2 >= … >= pn
Вычислим длины кодовых слов
  Lk = округлить_вверх(-log2(pk))
Образуем частичные суммы
  Sk = p1 + p2 + … + pk-1
Кодовое слово символа ck = первые Lk знаков после запятой в двоичной записи Sk
pk Lk Sk 2-я с.с. Код
0.37 2 0 0.000 00
0.28 2 0.37 0.010… 01
0.15 3 0.65 0.101… 101
0.12 4 0.80 0.1100… 1100
0.08 4 0.92 0.1110… 1110

## Slide 186: Построение Д.П.К. Шеннона
Упорядочим символы по убыванию частот
  p1  p2  …  pn
Вычислим длины кодовых слов
  Lk = округлить_вверх(-log2(pk))
Образуем частичные суммы
  Sk = p1 + p2 + … + pk-1
Кодовое слово символа ck = первые Lk знаков после запятой в двоичной записи Sk
pk Lk Sk 2-я с.с. Код
0.37 2 0 0.000 00
0.28 2 0.37 0.010… 01
0.15 3 0.65 0.101… 101
0.12 4 0.80 0.1100… 1100
0.08 4 0.92 0.1110… 1110

## Slide 187: Построение Д.П.К. Шеннона
Упорядочим символы по убыванию частот
  p1  p2  …  pn
Вычислим длины кодовых слов
  Lk = округлить_вверх(-log2(pk))
Образуем частичные суммы
  Sk = p1 + p2 + … + pk-1
Кодовое слово символа ck = первые Lk знаков после запятой в двоичной записи Sk
pk Lk Sk 2-я с.с. Код
0.37 2 0 0.000 00
0.28 2 0.37 0.010… 01
0.15 3 0.65 0.101… 101
0.12 4 0.80 0.1100… 1100
0.08 4 0.92 0.1110… 1110

## Slide 188: Построение Д.П.К. Шеннона
Упорядочим символы по убыванию частот
  p1  p2  …  pn
Вычислим длины кодовых слов
  Lk = округлить_вверх(-log2(pk))
Образуем частичные суммы
  Sk = p1 + p2 + … + pk
Кодовое слово символа ck = первые Lk знаков после запятой в двоичной записи Sk
pk Lk Sk 2-я с.с. Код
0.37 2 0 0.000 00
0.28 2 0.37 0.010… 01
0.15 3 0.65 0.101… 101
0.12 4 0.80 0.1100… 1100
0.08 4 0.92 0.1110… 1110

## Slide 189: Построение Д.П.К. Шеннона
Упорядочим символы по убыванию частот
  p1  p2  …  pn
Вычислим длины кодовых слов
  Lk = округлить_вверх(-log2(pk))
Образуем частичные суммы
  Sk = p1 + p2 + … + pk
Кодовое слово символа ck = первые Lk знаков после запятой в двоичной записи Sk
pk Lk Sk 2-я с.с. Код
0.37 2 0 0.000 00
0.28 2 0.37 0.010… 01
0.15 3 0.65 0.101… 101
0.12 4 0.80 0.1100… 1100
0.08 4 0.92 0.1110… 1110

## Slide 190: Построение Д.П.К. Шеннона
Упорядочим символы по убыванию частот
  p1  p2  …  pn
Вычислим длины кодовых слов
  Lk = округлить_вверх(-log2(pk))
Образуем частичные суммы
  Sk = p1 + p2 + … + pk
Кодовое слово символа ck = первые Lk знаков после запятой в двоичной записи Sk
pk Lk Sk 2-я с.с. Код
0.37 2 0 0.000 00
0.28 2 0.37 0.010… 01
0.15 3 0.65 0.101… 101
0.12 4 0.80 0.1100… 1100
0.08 4 0.92 0.1110… 1110

## Slide 191: Построение Д.П.К. Шеннона
Упорядочим символы по убыванию частот
  p1  p2  …  pn
Вычислим длины кодовых слов
  Lk = округлить_вверх(-log2(pk))
Образуем частичные суммы
  Sk = p1 + p2 + … + pk
Кодовое слово символа ck = первые Lk знаков после запятой в двоичной записи Sk
pk Lk Sk 2-я с.с. Код
0.37 2 0 0.000 00
0.28 2 0.37 0.010… 01
0.15 3 0.65 0.101… 101
0.12 4 0.80 0.1100… 1100
0.08 4 0.92 0.1110… 1110

## Slide 192: Построение Д.П.К. Шеннона
Упорядочим символы по убыванию частот
  p1  p2  …  pn
Вычислим длины кодовых слов
  Lk = округлить_вверх(-log2(pk))
Образуем частичные суммы
  Sk = p1 + p2 + … + pk
Кодовое слово символа ck = первые Lk знаков после запятой в двоичной записи Sk
pk Lk Sk 2-я с.с. Код
0.37 2 0 0.000 00
0.28 2 0.37 0.010… 01
0.15 3 0.65 0.101… 101
0.12 4 0.80 0.1100… 1100
0.08 4 0.92 0.1110… 1110

## Slide 193: Построение Д.П.К. Шеннона
Упорядочим символы по убыванию частот
  p1  p2  …  pn
Вычислим длины кодовых слов
  Lk = округлить_вверх(-log2(pk))
Образуем частичные суммы
  Sk = p1 + p2 + … + pk
Кодовое слово символа ck = первые Lk знаков после запятой в двоичной записи Sk
pk Lk Sk 2-я с.с. Код
0.37 2 0 0.000 00
0.28 2 0.37 0.010… 01
0.15 3 0.65 0.101… 101
0.12 4 0.80 0.1100… 1100
0.08 4 0.92 0.1110… 1110

## Slide 194: Построение Д.П.К. Шеннона
Упорядочим символы по убыванию частот
  p1  p2  …  pn
Вычислим длины кодовых слов
  Lk = округлить_вверх(-log2(pk))
Образуем частичные суммы
  Sk = p1 + p2 + … + pk
Кодовое слово символа ck = первые Lk знаков после запятой в двоичной записи Sk
pk Lk Sk 2-я с.с. Код
0.37 2 0 0.000 00
0.28 2 0.37 0.010… 01
0.15 3 0.65 0.101… 101
0.12 4 0.80 0.1100… 1100
0.08 4 0.92 0.1110… 1110

## Slide 195: Построение Д.П.К. Шеннона
Упорядочим символы по убыванию частот
  p1  p2  …  pn
Вычислим длины кодовых слов
  Lk = округлить_вверх(-log2(pk))
Образуем частичные суммы
  Sk = p1 + p2 + … + pk
Кодовое слово символа ck = первые Lk знаков после запятой в двоичной записи Sk
pk Lk Sk 2-я с.с. Код
0.37 2 0 0.000 00
0.28 2 0.37 0.010… 01
0.15 3 0.65 0.101… 101
0.12 4 0.80 0.1100… 1100
0.08 4 0.92 0.1110… 1110

## Slide 196: Построение Д.П.К. Шеннона
Упорядочим символы по убыванию частот
  p1  p2  …  pn
Вычислим длины кодовых слов
  Lk = округлить_вверх(-log2(pk))
Образуем частичные суммы
  Sk = p1 + p2 + … + pk
Кодовое слово символа ck = первые Lk знаков после запятой в двоичной записи Sk
pk Lk Sk 2-я с.с. Код
0.37 2 0 0.000 00
0.28 2 0.37 0.010… 01
0.15 3 0.65 0.101… 101
0.12 4 0.80 0.1100… 1100
0.08 4 0.92 0.1110… 1110

## Slide 197: Построение Д.П.К. Шеннона
Упорядочим символы по убыванию частот
  p1  p2  …  pn
Вычислим длины кодовых слов
  Lk = округлить_вверх(-log2(pk))
Образуем частичные суммы
  Sk = p1 + p2 + … + pk
Кодовое слово символа ck = первые Lk знаков после запятой в двоичной записи Sk
pk Lk Sk 2-я с.с. Код
0.37 2 0 0.000 00
0.28 2 0.37 0.010… 01
0.15 3 0.65 0.101… 101
0.12 4 0.80 0.1100… 1100
0.08 4 0.92 0.1110… 1110
1
S0= 0
S1
S2
S3
S4
0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 
0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1 | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 
p1
p2
p3
p4
p5

## Slide 198: Свойство Д.П.К. Шеннона
Пусть p1, …, pn – частоты вхождения символов в сообщение длины N.
Кодирование этого сообщения Д.П.К. Шеннона дает сообщение длины не более
-N * (p1* log2(p1) + p2* log2(p2) + … + pn* log2(pn))
Теорема Шеннона
Зафиксируем частоты символов p1, …, pn.
Обозначим C(N) число сообщений длины N с такими частотами символов.
Обозначим H(p1, …, pn) = -p1* log2(p1) - p2* log2(p2) - … - pn* log2(pn).
Тогда
log2 ( C(N) ) / N стремится к H(p1, …, pn) при N -> ∞.
N * H(p1, …, pn) – асимптотически не улучшаемая оценка длины закодированного сообщения.

## Slide 199: Свойство Д.П.К. Шеннона
Пусть p1, …, pn – частоты вхождения символов в сообщение длины N.
Кодирование этого сообщения Д.П.К. Шеннона дает сообщение длины не более
-N * (p1* log2(p1) + p2* log2(p2) + … + pn* log2(pn))
Теорема Шеннона
Зафиксируем частоты символов p1, …, pn.
Обозначим C(N) число сообщений длины N с такими частотами символов.
Обозначим H(p1, …, pn) = -p1* log2(p1) - p2* log2(p2) - … - pn* log2(pn).
Тогда
log2 ( C(N) ) / N стремится к H(p1, …, pn) при N -> ∞.
N * H(p1, …, pn) – асимптотически не улучшаемая оценка длины закодированного сообщения.

## Slide 200: Свойство Д.П.К. Шеннона
Пусть p1, …, pn – частоты вхождения символов в сообщение длины N.
Кодирование этого сообщения Д.П.К. Шеннона дает сообщение длины не более
-N  (p1  log2(p1) + p2  log2(p2) + … + pn  log2(pn))
Теорема Шеннона
Зафиксируем частоты символов p1, …, pn.
Обозначим C(N) число сообщений длины N с такими частотами символов.
Обозначим H(p1, …, pn) = -p1* log2(p1) - p2* log2(p2) - … - pn* log2(pn).
Тогда
log2 ( C(N) ) / N стремится к H(p1, …, pn) при N -> ∞.
N * H(p1, …, pn) – асимптотически не улучшаемая оценка длины закодированного сообщения.

## Slide 201: Свойство Д.П.К. Шеннона
Пусть p1, …, pn – частоты вхождения символов в сообщение длины N.
Кодирование этого сообщения Д.П.К. Шеннона дает сообщение длины не более
-N  (p1  log2(p1) + p2  log2(p2) + … + pn  log2(pn)) = N  H(p1, ..., pn)
Теорема Шеннона
Зафиксируем частоты символов p1, …, pn.
Обозначим C(N) число сообщений длины N с такими частотами символов.
Обозначим H(p1, …, pn) = -p1* log2(p1) - p2* log2(p2) - … - pn* log2(pn).
Тогда
log2 ( C(N) ) / N стремится к H(p1, …, pn) при N -> ∞.
N * H(p1, …, pn) – асимптотически не улучшаемая оценка длины закодированного сообщения.

## Slide 202: Свойство Д.П.К. Шеннона
Пусть p1, …, pn – частоты вхождения символов в сообщение длины N.
Кодирование этого сообщения Д.П.К. Шеннона дает сообщение длины не более
-N  (p1  log2(p1) + p2  log2(p2) + … + pn  log2(pn)) = N  H(p1, ..., pn)
Теорема Шеннона
Зафиксируем частоты символов p1, …, pn.
Обозначим C(N) число сообщений длины N с такими частотами символов.
Обозначим H(p1, …, pn) = -p1* log2(p1) - p2* log2(p2) - … - pn* log2(pn).
Тогда
log2 ( C(N) ) / N стремится к H(p1, …, pn) при N -> ∞.
N * H(p1, …, pn) – асимптотически не улучшаемая оценка длины закодированного сообщения.

## Slide 203: Свойство Д.П.К. Шеннона
Пусть p1, …, pn – частоты вхождения символов в сообщение длины N.
Кодирование этого сообщения Д.П.К. Шеннона дает сообщение длины не более
-N  (p1  log2(p1) + p2  log2(p2) + … + pn  log2(pn)) = N  H(p1, ..., pn)
Теорема Шеннона
Зафиксируем частоты символов p1, …, pn.
Обозначим C(N) число сообщений длины N с такими частотами символов.
Тогда
log2 ( C(N) ) / N стремится к H(p1, …, pn) при N -> ∞.
N * H(p1, …, pn) – асимптотически не улучшаемая оценка длины закодированного сообщения.

## Slide 204: Свойство Д.П.К. Шеннона
Пусть p1, …, pn – частоты вхождения символов в сообщение длины N.
Кодирование этого сообщения Д.П.К. Шеннона дает сообщение длины не более
-N  (p1  log2(p1) + p2  log2(p2) + … + pn  log2(pn)) = N  H(p1, ..., pn)
Теорема Шеннона
Зафиксируем частоты символов p1, …, pn.
Обозначим C(N) число сообщений длины N с такими частотами символов.
Тогда
log2 ( C(N) ) / N стремится к H(p1, …, pn) при N -> ∞.
N * H(p1, …, pn) – асимптотически не улучшаемая оценка длины закодированного сообщения.

## Slide 205: Свойство Д.П.К. Шеннона
Пусть p1, …, pn – частоты вхождения символов в сообщение длины N.
Кодирование этого сообщения Д.П.К. Шеннона дает сообщение длины не более
-N  (p1  log2(p1) + p2  log2(p2) + … + pn  log2(pn)) = N  H(p1, ..., pn)
Теорема Шеннона
Зафиксируем частоты символов p1, …, pn.
Обозначим C(N) число сообщений длины N с такими частотами символов.
Тогда
log2 ( C(N) ) / N стремится к H(p1, …, pn) при N -> ∞.
N * H(p1, …, pn) – асимптотически не улучшаемая оценка длины закодированного сообщения.

## Slide 206: Свойство Д.П.К. Шеннона
Пусть p1, …, pn – частоты вхождения символов в сообщение длины N.
Кодирование этого сообщения Д.П.К. Шеннона дает сообщение длины не более
-N  (p1  log2(p1) + p2  log2(p2) + … + pn  log2(pn)) = N  H(p1, ..., pn)
Теорема Шеннона
Зафиксируем частоты символов p1, …, pn.
Обозначим C(N) число сообщений длины N с такими частотами символов.
Тогда
log2 ( C(N) ) / N стремится к H(p1, …, pn) при N -> ∞.
N  H(p1, …, pn) – асимптотически не улучшаемая оценка длины закодированного сообщения.

## Slide 207: Заключение
Всякое разное про кодирование
Алфавит, кодирование, код
Типы кодирования, однозначное декодирование
Оптимальный двоичный префиксный код Хаффмана
Код Фано, код Шеннона